Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest –

*Oceny dokonuje użytkownik wyrobów zawierających azbest

Miejsce/obiekt/urządzenia budowlane/instalacja przemysłowa…..………………………………………………

Adres miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej………………………………………

…………….……………………………………………………………………………………………………………………

Pomieszczenie………………………………………………………………………………………………………………

Rodzaj/nazwa wyboru8……………………………………………………………………………………………………..

Ilość wyrobów ( m2, tony)9................………………………………………………………………………………………

| Grupa/Nr | Wybór-rodzaj Ocena | Ocena | Przyjęta punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Sposób zastosowania azbestu |
| 1. | Powierzchnia pokryta masą natryskową z Azbestem ( torkret ) |  | 30 |
| 2. | Tynk zwierający azbest |  | 30 |
| 3. | Lekkie płyty izolacyjne z azbestem ( ciężar Obj.< 1000 kg/m3) |  | 25 |
| 4. | Pozostałe wyroby z azbestem |  | 10 |
| II. Rodzaj azbestu |
| 5. | Azbest chryzotylowy |  | 5 |
| 6. | Inny azbest |  | 15 |
| III Struktura powierzchni wyrobu z azbestem |
| 7 | Rozluźniona ( naruszona) struktura włókien |  | 30 |
| 8 | Mocna struktura włókien, lecz bez albo z Niewystarczającą powłoką farby zewnętrznej |  | 10 |
| 9 | Pomalowana i nieuszkodzona powłoka zewnętrzna |  | 0 |
| IV. Stan zewnętrzny wyrobu z azbestem |
| 10 | Duże uszkodzenia |  | 30* |
| 11 | Małe uszkodzenia |  | 10** |
| 12 | Brak uszkodzeń |  | 0 |
| V. Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem |
| 13 | Wyrób jest przedmiotem jakiś prac |  | 15 |
| 14 | Wyrób przez bezpośrednią dostępność Narażony na uszkodzenia ( do wysokości 2 m) |  | 10 |
| 15 | Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne |  | 10 |
| 16 | Wyrób narażony na wstrząsy i drgania |  | 10 |
| 17 | Wyrób narażony na działanie czynników Atmosferycznych ( na zewnątrz obiektu) |  | 10 |
| 18 | Wyrób znajdzie się w zasięgu silnych Ruchów powietrza |  | 10 |
| 19 | Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne |  | 0 |
| VI Wykorzystanie pomieszczenia |
| 20 | Regularnie przez dzieci, młodzież lub sportowców |  | 35 |

8 według klasyfikacji wyrobów przyjętych w sprawozdaniu rocznym – załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003r. w sprawie wymagań zakresie wykorzystywania i przemieszczania

azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest ( Dz. U. nr 192, poz. 1876).

9 zgodnie z inwentaryzacją i sprawozdaniem rocznym - § 7 wymienionego w odnośniku 1 rozporządzenia.

| 21. | Trwałe lub częste przebywanie w Pomieszczeniach osób innych osób |  | 30 |
| --- | --- | --- | --- |
| 22. | Czasowo wykorzystywane pomieszczenie |  | 20 |
| 23 | Rzadko wykorzystywane pomieszczenie |  | 10 |
| VII. Usytuowanie wyrobu |
| 24 | Bezpośrednio w pomieszczeniu |  | 30 |
| 25 | Za zawieszonym nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem |  | 25 |
| 26 | W systemie wywietrzania pomieszczenia ( kanały wentylacyjne) |  | 25 |
| 27 | Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym Pokrycie, ponad pyłoszczelną Powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym |  | 10 |

*) Duże uszkodzenia – widoczne pęknięcia lub ubytki na powierzchni równej lub większej niż 3% powierzchni wyrobu

**) Małe uszkodzenie – brak widocznych pęknięć, a ubytki na powierzchni mniejszej niż 3% powierzchni wyboru

Suma punktów oceny:…………………………………..

Stopień pilności I

( wymiana lub naprawa bezzwłocznie)           				65 i więcej punktów

Stopień pilności II

( ponowna ocena wymagana w czasie ) 				      powyżej 35 do 60 punktów

Stopień pilności  III

( ponowna ocena w terminie do 5 lat ) 				              do 35 punktów