Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXV/273/13

Rady Gminy Rewal

z dnia 22 lutego 2013r.

WALORYZACJA, OCHRONA I PROGRAM ROZWOJU TERENÓW ZIELNI GMINY REWAL

CZĘŚĆ I – PROGRAM ROZWOJU TERENÓW ZIELNI

ZAMAWIAJĄCY:

Autor opracowania:

|  | /podpis/ |
| --- | --- |
| dr inż. Marcin Kubus dendrolog |  |
| mgr inż. Joanna Łukasiewicz architekt krajobrazu |  |

|  | PRACOWNIA DENDROLOGICZNO-PROJEKTOWA adres: 72-005 Ostoja 42/1, tel. 0-91-48-697-56, tel. km 668 04 11 04 www.pdp.net.pl; e-mail: pracownia@pdp.net.pl NIP 854-135-37-54 REGON 320877340 |
| --- | --- |

WALORYZACJA, OCHRONA I PROGRAM ROZWOJU TERENÓW ZIELENI GMINY REWAL

CZĘŚĆ I

Program rozwoju terenów zieleni

Opracowanie wykonane dla

Gminy Rewal,

z siedzibą przy ulicy Mickiewicza 19

72-344 Rewal

Autorzy:

Dr inż. Marcin Kubus

Mgr inż. Joanna Łukasiewicz

Szczecin 2012

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

WSTĘP I CEL OPRACOWANIA	4

LOKALIZACJA I ZAKRES OPRACOWANIA	6

INFORMACJE OGÓLNE O GMINIE REWAL	6

Warunki klimatyczne	6

Walory krajobrazowe	7

Obszary i obiekty przyrodnicze prawnie chronione	7

PROGRAM ROZWOJU TERENÓW ZIELENI GMINY REWAL	9

Kryteria doboru, dobór i charakterystyka drzew, krzewów oraz bylin do obsadzania terenów zieleni	9

Drzewa, krzewy i byliny do wykorzystania w różnych terenach zieleni gminy Rewal	11

Gatunki i odmiany drzew polecane do obsadzania ulic i placów	11

Gatunki i odmiany drzew liściastych do nasadzeń przy szerokich ulicach	14

Gatunki i odmiany roślin iglastych polecanych do obsadzania ulic i placów miejskich	16

Gatunki i odmiany krzewów liściastych, w tym roślin okrywowych, polecane do nasadzeń w terenach zieleni	17

Gatunki i odmiany krzewów okrywowych polecanych do nasadzeń w terenach zieleni	21

Gatunki i odmiany roślin pnących polecanych do nasadzeń w terenach zieleni	22

Gatunki i odmiany bylin i traw polecanych do nasadzeń miejskich	23

Cechy jakościowe materiału szkółkarskiego do nasadzeń w terenach zieleni gminy Rewal	32

METODA WYCENY WARTOŚCI DRZEW	35

Opis metody	36

Metodyka wyceny wartości drzewa	37

# WSTĘP I CEL OPRACOWANIA

Gmina Rewal kojarzona jest z piaszczystymi plażami, stromymi klifami oraz rozległymi nadmorskimi lasami sosnowymi. Mówiąc o terenach zieleni, mamy zazwyczaj na myśli zadrzewienia śródpolne, większe i mniejsze skupiska drzew i krzewów oraz kompleksy leśne. Tereny zieleni to jednak nie tylko te wymienione, jakże cenne przyrodniczo i krajobrazowo obszary, to także parki, w tym parki wpisane do rejestru zabytków, skwery, zieleńce, place, cmentarze oraz zieleń przyuliczna, zieleń przy szkołach, kościołach, obiektach użyteczności publicznej i obiektach usługowych, to zieleń na terenie miast i wsi świadomie ukształtowana, pełniąca funkcje estetyczne, rekreacyjne, zdrowotne lub osłonowe. Tereny zieleni kształtują charakter miejscowości, pozwalają na subiektywny odbiór miejsca i jego identyfikację na tle innych, podobnych jednostek.

Tereny te oprócz oczywistych funkcji estetycznych pełnią również bardzo ważną rolę przyrodniczą i ekologiczną. Znacząco wpływają na kształtowanie się mikroklimatu, osłabiają oddziaływanie wiatru, zatrzymują zanieczyszczenia pyłowe. Ich nadrzędną rolą jest jednak udział w tworzeniu ekologicznego systemu gminy, dzięki któremu zapewniona jest ciągłość powiązań przyrodniczych pomiędzy poszczególnymi miejscowościami.

W okresie wakacyjnym tereny gminy poddawane są silnej antropopresji i penetracji turystycznej. Rewal jest gminą turystyczno-rolną, w której większość dochodów czerpana jest z usług związanych z ruchem turystycznym. Na terenach miast i wsi powstają ośrodki wypoczynkowe, hotele, budynki usługowe. Inwestorzy, chcąc zarobić możliwie najwięcej, dążą do zabudowania całych działek. W okresie letnim zabudowa miejscowości nadmorskich zagęszcza się przez rozstawianie nowych, nietrwale związanych z gruntem obiektów usługowych. Obiekty te są lokowane często na terenach zieleni – szczególnie przy głównych ciągach komunikacyjnych prowadzących nad morze.

Pamiętając o roli, jaką odgrywają tereny zieleni w tworzeniu ekologicznego systemu gminy, należy przeprowadzić ich waloryzację, określić sposoby ochrony i program dalszego rozwoju. Aby zrealizować ww. założenia, konieczne jest przeprowadzenie analizy przyrodniczego systemu gminy i wykonanie ogólnej inwentaryzacji drzewostanu. Na ich podstawie możliwe jest określenie dopuszczalnej ingerencji w zadrzewienie minimalizującej straty przyrodnicze. Program rozwoju terenów zieleni obejmować ma wyznaczenie kryteriów doboru i dobór gatunkowy drzew, krzewów i bylin do nasadzeń w gminie Rewal oraz przedstawić metodę wyceny wartości drzew rosnących na terenach zurbanizowanych.

Wszystkie zebrane informacje przedstawione mają być w opracowaniu pn. „Waloryzacja, ochrona i program rozwoju terenów zieleni gminy Rewal”. Opracowanie to zostało podzielone na dwie mniejsze części, obejmujące osobno program rozwoju terenów zieleni gminy Rewal oraz jego waloryzację i ochronę.

Niniejszy dokument jest pierwszą częścią „Waloryzacji …”. Celem jego opracowania było wyznaczenie kryteriów doboru gatunkowego roślin do nasadzeń na terenach zieleni gminy oraz przedstawienie autorskiego doboru gatunków drzew, krzewów, bylin i traw ozdobnych przydatnych do tych nasadzeń. W opracowaniu zamieszczono również wytyczne dotyczące cech jakościowych materiału szkółkarskiego wykorzystywanego w terenach zieleni. Dzięki uprzejmości Pani Haliny Szczepanowskiej przedstawiono tu również opracowaną przez nią metodę wyceny wartości drzew rosnących na terenach zurbanizowanych.

Marcin Kubus

# LOKALIZACJA I ZAKRES OPRACOWANIA

Gmina Rewal położona jest w północnej części województwa zachodniopomorskiego, rozciąga się na odcinku ok. 20 km wzdłuż brzegu Morza Bałtyckiego. Gmina należy do najmniejszych jednostek administracyjnych w województwie. Gmina Rewal graniczy z takimi gminami jak: Dzwinów, Świerzno, Karnice i Trzebiatów. Jest ona częścią powiatu gryfickiego [1]. W obrębie gminy Rewal znajduje się siedem miejscowości: Pobierowo, Pustkowo (wieś), Trzęsacz, Rewal, Pogorzelica oraz Śliwin.

Opracowaniem objęto tereny zieleni miejscowości nadmorskich, tj. Pobierowa, Pustkowa, Trzęsacza, Rewala i Pogorzelicy.

W niniejszym opracowaniu zajęto się wyznaczeniem kryteriów doboru i doborem roślin ozdobnych do nasadzeń w terenach zieleni ww. miejscowości gminy Rewal oraz przedstawiono metodykę określania wartości drzew na terenach zurbanizowanych [2]. W opracowaniu zamieszczono wykaz gatunków i odmian drzew, krzewów, bylin i traw przydatnych do nasadzeń na terenach zieleni gminy wraz z krótkim opisem cech tych roślin.

# INFORMACJE OGÓLNE O GMINIE REWAL

Gmina Rewal jest gminą wiejską. Według danych statystycznych w 2011 r. jej powierzchnia wynosiła 4065 ha [3]. W 2010 roku zamieszkiwało ją łącznie 3598 osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 89 osób na 1 km2 powierzchni [4]. Najliczniej zaludnione to Pobierowo, Niechorze i Rewal. Najmniej osób zamieszkuje Trzęsacz, Pogorzelicę i Pustkowo [5].

W strukturze użytkowej dominują tu grunty rolne oraz grunty pod lasami i zadrzewieniami, które pokrywają łącznie 71,1% powierzchni gminy. Mniejszą powierzchnię zajmują wody, tereny komunikacyjne i osiedlowe. Około 11,4% powierzchni gminy stanowią tereny różne i nieużytki [3].  Lesistość gminy wynosi 30% [4].

## Warunki klimatyczne

Gmina Rewal położona jest w strefie klimatu morskiego kształtującego się pod wpływem mas powietrza atlantyckiego (napływających z kierunków zachodnich) oraz oddziaływania Morza Bałtyckiego. W podziale na krainy klimatyczne prof. Koźmiński (1983) zaklasyfikował gminę Rewal do Krainy II – Pobrzeże Dziwnowsko-Kołobrzeskie [3]. Według prof. Romera (1949) gmina położona jest na pograniczu dwóch krain klimatycznych – Pobrzeża Kołobrzeskiego (będącego elementem krainy klimatu bałtyckiego) i gryfickiej (będącej elementem krainy klimatu pojeziernego [6].

Średnia roczna temperatura na terenie gminy Rewal wynosi 7,5–8,0°C, a w okresie wegetacyjnym 13,0–13,3°C. Okres wegetacyjny trwa tu przeciętnie 215-217 dni w roku. Gmina Rewal jest jednym z obszarów woj. zachodniopomorskiego, na których wiosna pojawia się najpóźniej, tj. po 10 kwietnia. Najwcześniej, bo już 1 listopada, kończy się tu sezon wegetacyjny. Zima zaczyna się tu najpóźniej – średnio po 15 stycznia i kończy najwcześniej. Liczba dni mroźnych waha się na poziomie 36 - 43 (pas nadmorski), a w łagodne zimy liczba ta spada nawet do 5 dni. Tu też zima zaczyna się najpóźniej, średnio po 15 stycznia i kończy się najwcześniej na terenie przymorskim. Pod względem opadów, gmina Rewal zaliczana jest do gmin o średniej wielkości opadów - w okresie wegetacyjnym opady wynoszą średnio 350-450 mm, a w ciągu całego roku 540-650 mm [6].

Bezpośredni wpływ morza na klimat gminy Rewal przejawia się wyrównanym profilem termicznym w ciągu roku. W porównaniu z pozostałą częścią woj. zachodniopomorskiego, wiosna i lato są tu wyraźnie chłodniejsze, zima stosunkowo łagodna i krótka, a jesień znacznie dłuższa i cieplejsza [1].

## Walory krajobrazowe

Gmina posiada charakterystyczny, pasmowy układ terenu. Dominantą krajobrazową akwen morski, który jest obrzeżony pasem piaszczystej plaży. Wzdłuż krawędzi plaży ciągnie się klifowy brzeg wysoczyzny rewalskiej. Nad klifem i na jego zapleczu znajduje się pas wydm nadmorskich porośnięty lasami sosnowymi.

Miejscowości Pustkowo, Trzęsacz, Rewal i Śliwin położone są w pasie wysoczyzny morenowej oddzielonej od wąskich plaż stromym klifem (wys. do 20,0 m n.p.m.). Mierzejowo-wydmowy brzeg we wschodniej części gminy tworzy odrębny zespół o cennych walorach bioklimatycznych. Pas wysokich wydm znajdujących sią za szerokimi plażami porasta bór sosnowy z bogatym podszytem.

Zarastające Jezioro Liwia Łuża i położone na wschód od niego Bagno Pogorzelickie to interesujące, endemiczne formy krajobrazu, nawiązujące do późnoglacjalnej historii obszaru i jego holoceńskich przekształceń. Odmiennym elementem krajobrazu gminy jest dolina przymorska. Rozległe łąki porastające torfowisko i gytiowisko wypełniające misę dawnego jeziora Dreżewskiego stanowią obszar retencjonujący zasoby wodne [1].

## Obszary i obiekty przyrodnicze prawnie chronione

Ważną rolę przyrodniczą pełnią lasy nadmorskie, tworzące wzdłuż wybrzeża dwa rozległe kompleksy leśne. Obszar gminy odgrywa ważną rolę w tworzeniu krajowego systemu obszarów chronionych w północno-zachodniej części Polski oraz europejskiego systemu obszarów chronionych (Natura 2000) w strefie nadbałtyckiej.

Do obszarów objętych ochroną prawną należą:

- Północno-zachodnia część terenów gminy Rewal – strefa ochrony uzdrowiskowej Uzdrowiska Kamień Pomorski [1].

- Rezerwat Przyrody „Jezioro Liwia Łuża” obejmuje akwen zarastającego jeziora, będący naturalnym środowiskiem lęgowym łabędzia dzikiego. Oprócz ochrony miejsc rozrodu łabędzia, celem ustanowienia ochrony rezerwatowej jest zachowanie ekosystemu płytkiego jeziora lagunowego wraz z mozaiką siedlisk kształtowanych pod jego wpływem w warunkach zmiennego oddziaływania wód Bałtyku oraz siedlisk rzadkich gatunków roślin szczególnie słonolubnych i biotopów ptaków wodno- błotnych [1];

- Zabytkowy park dworski w Trzęsaczu, pochodzący z XVIII w. został objęty ochroną konserwatorską przez wpisanie do rejestru zabytków. Park posiada powierzchnię 5 ha, z czego 0,3 ha zajmują wody powierzchniowe [1];

- Lasy ochronne, stanowiące 81% wszystkich lasów gminy Rewal, wśród nich znajdują się [1]:

  - lasy glebochronne – wszystkie lasy w pasie technicznym wybrzeża Bałtyku;

  - lasy masowego wypoczynku w rejonie Pobierowa oraz pomiędzy Niechorzem a Pogorzelicą;

  - lasy ochronne inne (związane z terenami wojskowymi) – na wschód od Pogorzelicy;

- Obszar Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 – „Wybrzeże Trzebiatowskie” (PLB320010). Obszar ochrony rozciąga się pomiędzy miejscowościami Kamień Pomorski i Dźwirzyno. Jest to obszar specjalnej ochrony (OSO) stworzony w ramach Dyrektywy Ptasiej w celu ochrony siedlisk ptaków [1];

- Obszar Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 – „Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski” (PLH320017). Ostoja obejmuje najlepiej zachowany fragment zróżnicowanego geomorfologicznie wybrzeża Bałtyku. Jest to obszar specjalnej ochrony (SOO) stworzony dla ochrony siedlisk naturalnych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt. Ostoja odznacza się wysokim stopniem reprezentatywności siedlisk typowych dla południowego wybrzeża Bałtyku. Stan zachowania typowych biotopów tworzących pas nadmorski jest bardzo dobry. W obrębie ostoi występuje szereg skupień roślinności halofilnej [1].

# PROGRAM ROZWOJU TERENÓW ZIELENI GMINY REWAL

Program rozwoju terenów zieleni na obszarze nadmorskich miejscowości, takich jak: Pobierowo, Pustkowo, Trzęsacz, Rewal, Niechorze i Pogorzelica określa kryteria jakimi należy się kierować podczas dobierania gatunków roślin do nasadzeń miejskich oraz określa parametry jakościowe materiału szkółkarskiego wykorzystywanego do tych nasadzeń.

W programie rozwoju znajdują się zestawienia roślin przydatnych do wykorzystania na terenach zieleni w pasie nadmorskim.

## Kryteria doboru, dobór i charakterystyka drzew, krzewów oraz bylin do obsadzania terenów zieleni

Jednym z podstawowych kryteriów doboru gatunków do nasadzeń w terenach zieleni gminy Rewal jest dostosowanie ich wytrzymałości do panujących tu warunków klimatycznych.

W chłodnym klimacie naszego kraju najważniejszym czynnikiem ograniczającym możliwości uprawy wielu gatunków i odmian roślin są mrozy zimowe oraz wczesne (wrzesień) i późne (czerwiec) przymrozki [7]. Analizując temperaturę minimalną z wielolecia, Heinze i Schreiber (1984) ustalili strefy potencjalnej mrozoodporności roślin drzewiastych. Zgodnie z opracowaną przez nich mapą, gmina Rewal położona jest w podstrefie 7b, ze średnią minimalną temperaturą w zakresie od -14,9 do -12,3°C [8]. W strefie tej panują bardzo dobre warunki dla uprawy wielu gatunków roślin ozdobnych.

Miejscowości położone w pasie nadmorskim narażone są na działanie bardzo silnych wiatrów, które niejednokrotnie powodują wywracanie się drzew, rozłamywanie koron, wyłamywanie pojedynczych konarów lub nawet całych koron. W związku z tym, w terenach nadmorskich kurortów należy stosować drzewa, których nasady konarów posiadają dużą wytrzymałość na obciążenia spowodowane silnymi podmuchami wiatru. Pień w miejscu szczepienia drzewa jest szczególnie wrażliwy, mało wytrzymały i narażony na wyłamanie. W związku z tym należy ograniczyć stosowanie w terenach zieleni drzew szczepionych wysoko na pniu. Nie ma natomiast przeciwskazań do wykorzystania w nasadzeniach drzew szczepionych na szyjce korzeniowej.

Do kolejnych kryteriów zastosowanych przy doborze roślin do nasadzeń w terenach zieleni gminy Rewal należą: odporność na niekorzystne warunki glebowe (małą przestrzeń rozwoju korzeni, przesuszanie gleby, tzw. kseryzm miejski, małą zasobność w składniki pokarmowe, nieodpowiedni odczyn gleby), odporność na czynniki presji środowiska–uszkodzenia mechaniczne, wydeptywanie (szczególnie w okresie wzmożonego ruchu turystycznego), duża odporność na choroby i szkodniki, a także walory dekoracyjne (kwitnienie, typ i barwa ulistnienia, forma pokrojowa).

Przy doborze drzew do nasadzeń przyulicznych kierowano się następującymi cechami roślin: nie wytwarzanie owoców (u drzew dwupiennych okazy męskie, odmiany pełnokwiatowe o kwiatach płonnych), nie wytwarzanie cierni (odmiany bezcierniowe) oraz brak tendencji do wypłycania korzeni.

Walory przyrodnicze i krajobrazowe nadmorskich miejscowości gminy Rewal należy podkreślić poprzez dobór do nasadzeń odpowiednich gatunków roślin. Charakter kurortu nadmorskiego uwydatnią gatunki drzew i krzewów naturalnie występujące w pasie nadmorskim. Idealnie współgrają z nimi trawy ozdobne oraz byliny w zimnych odcieniach błękitu, chabru, bieli i szarości. W tym miejscu należy wspomnieć, że byliny i trawy ozdobne mogą być z powodzeniem stosowane w miejscach gdzie nie można sadzić drzew i krzewów ze względu na kolizje z infrastrukturą podziemną, a także na wieloletnich rabatach i kwietnikach sezonowych. W nasadzeniach należy stosować rośliny pasujące swym charakterem do miejsca, w którym mają być posadzone oraz przestrzeni je otaczającej. Powinno się unikać stosowania gatunków i ich form odmianowych obcych dla krajobrazu nadmorskiego.

W ostatnich latach coraz bardziej popularne stało się wykorzystanie w terenach zieleni roślin okrywowych, które powinno się stosować częściej również w miejscowościach nadmorskich. Rośliny okrywowe doskonale sprawdzają się na terenach poddanych silnej antropopresji takich jak choćby pasy zieleni przyulicznej oraz w miejscach o niekorzystnych warunkach, np. pod koronami drzew lub w pełnym słońcu. Ciekawe efekty można również uzyskać przez wykorzystanie roślin pnących, które zasługują na powszechniejsze wykorzystanie w terenach zieleni ze względu na swoją uniwersalność.

## Drzewa, krzewy i byliny do wykorzystania w różnych terenach zieleni gminy Rewal

### Gatunki i odmiany drzew polecane do obsadzania ulic i placów

Tab. 1. Gatunki i odmiany drzew liściastych do obsadzania wąskich ulic i placów miejskich

| Lp. | Polska i łacińska nazwa rośliny | Ulice i place o dużym natężeniu ruchu kołowego | Ulice i place o mniejszym natężeniu ruchu kołowego | Pokrój korony | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Brzoza brodawkowata odm. stożkowata Betula pendula ‘Fastigiata’ |  | + | stożkowaty |  |
|  | Buk zwyczajny odm. stożkowata Fagus sylvatica ‘Fastigiata’ |  | + | stożkowaty |  |
|  | Dąb zimozielony Quercus ×turneri ‘Pseudoturneri’ | + | + | owalny, szerokojajowaty | Nieduże drzewo lub wysoki krzew, liście zimozielone, drzewa rosną w Szczecinie na pl. Zwycięstwa przy pomniku K. Ujejskiego; polecany na place miejskie |
|  | Głóg jednoszyjkowy odm. Stricta Crataegus monogyna ‘Stricta’ | + |  | stożkowaty |  |
|  | Głóg Lavalle’a odm. Carrierei Crataegus ×lavallei ‘Carrierei’ |  | + | owalny, jajowaty | Do uprawy w pojemnikach – zieleń mobilna |
|  | Głóg pośredni odm. Paul’s Scarlet Crataegus ×media ‘Paul’s Scarlet’ | + |  | owalny, jajowaty | Do uprawy w pojemnikach – zieleń mobilna |
|  | Głóg szkarłatny Crataegus intricata |  | + | owalny, jajowaty |  |
|  | Głóg śliwolistny odm. Splendens Crataegus prunifolia ‘Splendens’ | + |  | owalny, jajowaty | Do uprawy w pojemnikach – zieleń mobilna |
|  | Grab pospolity odm. kolumnowa Carpinus betulus ‘Columnaris’ |  | + | kolumnowy |  |
|  | Grab pospolity odm. stożkowata Carpinus betulus ‘Fastigiata’ |  | + | stożkowaty | Do uprawy w pojemnikach – zieleń mobilna |
|  | Glediczia odm. Maxwell Gleditsia ‘Maxwell’ | + |  | owalny, jajowaty | Duże place miejskie |
|  | Glediczia odm. Moraine Gleditsia ‘Moraine’ | + |  | owalny, jajowaty | Duże place miejskie |
|  | Glediczia odm. Skyline Gleditsia ‘Skyline’ | + |  | owalny, jajowaty | Duże place miejskie |
|  | Glediczia odm. Sunburst Gleditsia ‘Sunburst’ | + |  | owalny, jajowaty | Złocistożółte, z czasem zieleniejące liście |
|  | Grusza drobnoowocowa odm. Chanticleer Pyrus calleryana ‘Chanticleer’ | + |  | stożkowaty |  |
|  | Grusza kaukaska Pyrus caucasica | + |  | owalny, jajowaty | Do uprawy w pojemnikach – zieleń mobilna |
|  | Grusza pospolita odm. Beech Hill Pyrus communis 'Beech Hill’ | + |  |  |  |
|  | Grusza oliwkowa Pyrus elaeagnifolia | + |  |  |  |
|  | Jabłoń Hartwiga Malus ×hartwigii |  | + | owalny, jajowaty |  |
|  | Jabłoń purpurowa (różne odmiany) Malus ×purpurea |  | + | owalny, jajowaty |  |
|  | Jabłoń Trzonoskiego Malus tschonoskii |  | + | owalny, jajowaty |  |
|  | Jarząb amerykański Sorbus americana |  | + | owalny, jajowaty | Do uprawy w pojemnikach – zieleń mobilna |
|  | Jarząb Arnolda odm. Golden Wonder, Kirsten Pink, Red Tip Sorbus ×arnoldiana ‘Golden Wonder’, ‘Kirsten Pink’, ‘Red Tip’ |  | + | owalny, jajowaty | Do uprawy w pojemnikach – zieleń mobilna |
|  | Jarząb brekinia (brzęk) Sorbus torminalis |  | + | owalny, jajowaty |  |
|  | Jarząb mączny Sorbus aria |  | + | owalny, jajowaty |  |
|  | Jarząb mączny odm. Magnifica Sorbus aria ‘Magnifica’ |  | + | owalny, jajowaty |  |
|  | Jarząb mączny odm. Majestica Sorbus aria ‘Majestica’ |  | + | owalny, jajowaty |  |
|  | Jarząb ozdobny Sorbus decora |  | + | owalny, jajowaty | Do uprawy w pojemnikach – zieleń mobilna |
|  | Jarząb pospolity odm. kolumnowa Sorbus aucuparia ‘Fastigiata’ |  | + | kolumnowy |  |
|  | Jarząb szwedzki Sorbus intermedia | + |  | owalny, jajowaty | Do uprawy w pojemnikach – zieleń mobilna |
|  | Jarząb szwedzki odm. Brouwers Sorbus intermedia ‘Brouwers’ | + |  | owalny, jajowaty | Do uprawy w pojemnikach – zieleń mobilna |
|  | Jarząb turyndzki odm. Fastigiata Sorbus ×thuringhiaca ‘Fastigiata’ |  | + | kolumnowy |  |
|  | Jarząb Vilmorina Sorbus vilmorinii |  | + | owalny, jajowaty | Do uprawy w pojemnikach – zieleń mobilna |
|  | Jesion wyniosły odm. kulista Fraxinus excelsior ‘Nana’ |  | + | kulisty |  |
|  | Kasztanowiec biały odm. stożkowata Aesculus hippocastanum ‘Pyramidalis’ | + |  | stożkowaty | Duże place miejskie; nie polecany do czasu opanowania migracji szrotówka kasztanowcowiaczka |
|  | Kasztanowiec czerwony Aesculus ×carnea | + |  | szerokostożkowaty | Duże place miejskie |
|  | Kasztanowiec czerwony odm. Briota Aesculus ×carnea ‘Briotii’ | + |  | szerokostożkowaty | Duże place miejskie |
|  | Klon czerwony odm. Scanlon Acer rubrum ‘Scanlon’ | + |  | wąskokulisty |  |
|  | Klon czerwony odm. Armstrong Acer rubrum ‘Armstrong’ | + |  | kolumnowy |  |
|  | Klon czerwony odm. kolumnowa Acer rubrum ‘Columnare’ | + |  | kolumnowy |  |
|  | Klon polny odm. kolumnowa Acer campestre ‘Fastigiatum’ | + |  | kolumnowy |  |
|  | Klon polny odm. niska Acer campestre ‘Nanum’ | + |  | stożkowaty |  |
|  | Klon pospolity odm. Crimson King Acer platanoides ‘Crimson King’ |  | + | szerokostożkowaty | Duże place miejskie |
|  | Klon pospolity odm. Faassen’s Black Acer platanoides ‘Faassen’s Black’ |  | + | szerokostożkowaty | Duże place miejskie |
|  | Klon pospolity odm. Olmstedt Acer platanoides ‘Olmstedt’ |  | + | kolumnowy |  |
|  | Klon pospolity odm. kolumnowa Acer platanoides ‘Columnare’ |  | + | kolumnowy | Do uprawy w pojemnikach – zieleń mobilna |
|  | Leszczyna turecka Corylus colurna | + |  | stożkowaty |  |
|  | Lipa drobnolistna odm. Rancho Tilia cordata ‘Rancho’ |  | + | owalny, jajowaty | Do uprawy w pojemnikach – zieleń mobilna |
|  | Miłorząb dwuklapowy odm. Mayfield Ginkgo biloba ‘Mayfield’ | + |  | stożkowaty |  |
|  | Miłorząb dwuklapowy odm. Princeton Sentry Ginkgo biloba ‘Princeton Sentry’ | + |  | stożkowaty |  |
|  | Miłorząb dwuklapowy odm. kolumnowa Ginkgo biloba ‘Fastigiata’ | + |  | wąskostożkowaty |  |
|  | Paulownia puszysta (cesarska) Paulownia tomentosa | + |  | stożkowaty | Duże place miejskie |
|  | Robinia biała odm. Bessoniana Robinia pseudoacacia ‘Bessoniana’ | + |  | owalny, jajowaty | zazwyczaj bezcierniowa |
|  | Robinia biała odm. jednolistkowa Robinia pseudoacacia ‘Unifoliola’ (= R. p. ‘Monophylla’ | + |  | owalny, nieregularny | bezcierniowa |
|  | Robinia biała odm. stożkowata Robinia pseudoacacia ‘Pyramidalis’ | + |  | stożkowaty | zazwyczaj bezcierniowa |
|  | Szupin chiński (japoński) odm. Pyramidalis Sophora japonica 'Pyramidalis' |  | + | szerokokolumnowy | Duże place miejskie |
|  | Śliwa wiśniowa odm. Nigra Prunus cerasifera ‘Nigra’ | + |  |  | Liście purpurowoczerwone |
|  | Śliwa wiśniowa odm. Pissarda (czerwonolistna) Prunus cerasifera ‘Pissardii’ | + |  | owalny, jajowaty | Liście purpurowoczerwone |
|  | Topola Simona odm. stożkowata Populus simonii ‘Fastigiata’ | + |  | stożkowaty |  |
|  | Wiśnia Hilliera odm. Kórnicensis Prunus xhillieri ‘Kórnicensis’ |  |  | kulisty | Do uprawy w pojemnikach – zieleń mobilna |
|  | Wiśnia Hilliera odm. Spire Prunus ×hillieri ‘Spire’ |  | + | wąskokolumnowy |  |
|  | Wiśnia odm. Schnee Prunus ×gondouinii ‘Schnee’ |  | + | kulisty, spłaszczony |  |

### Gatunki i odmiany drzew liściastych do nasadzeń przy szerokich ulicach

Tab. 2. Gatunki i odmiany drzew polecane do nasadzeń przy szerokich ulicach

| Lp. | Polska i łacińska nazwa rośliny | Ulice i place o dużym natężeniu ruchu kołowego | Ulice i place o mniejszym natężeniu ruchu kołowego | Pokrój korony | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bożodrzew gruczołkowaty Ailanthus altissima |  | + | szerokostożkowaty |  |
|  | Brzostownica Zelkova serrata |  | + |  | do sprawdzenia, w literaturze polecana do nasadzeń miejskich |
|  | Brzoza papierowa Betula papyrifera |  | + | jajowaty |  |
|  | Czereśnia ptasia odm. ‘Plena’ Prunus avium ‘Plena’ |  | + | szerokostożkowaty |  |
|  | Dąb burgundzki Quercus cerris | + |  | szerokostożkowaty, kopulasty |  |
|  | Dąb czerwony Quercus rubra | + |  | szerokostożkowaty, kopulasty |  |
|  | Dąb szypułkowy Quercus robur |  | + | szerokostożkowaty, kopulasty |  |
|  | Glediczia odm. Maxwell Gleditsia ‘Maxwell’ | + |  | owalny, jajowaty |  |
|  | Glediczia odm. Moraine Gleditsia ‘Moraine’ | + |  | owalny, jajowaty |  |
|  | Glediczia odm. Skyline Gleditsia ‘Skyline’ | + |  | owalny, jajowaty |  |
|  | Kasztanowiec biały odm. Baumanna Aesculus hippocastanum ‘Baumannii’ | + |  | szerokostożkowaty | Nie polecany do czasu opanowania migracji szrotówka kasztanowcowiaczka |
|  | Kasztanowiec czerwony Aesculus ×carnea | + |  | szerokostożkowaty |  |
|  | Kasztanowiec czerwony odm. Briota Aesculus ×carnea ‘Briotii’ | + |  | szerokostożkowaty |  |
|  | Klon jawor Acer pseudoplatanus (i niektóre odmiany) |  | + | szerokostożkowaty |  |
|  | Klon pensylwański Acer pensylvanicum |  | + | szerokostożkowaty |  |
|  | Klon pospolity Acer platanoides |  | + | szerokostożkowaty |  |
|  | Klon pospolity odm. ‘Crimson King’ Acer platanoides ‘Crimson King’ |  | + | szerokostożkowaty | Ciemnopurpurowe liście |
|  | Klon pospolity odm. ‘Faassen’s Black’ Acer platanoides ‘Faassen’s Black’ |  | + | szerokostożkowaty | Ciemnopurpurowe liście |
|  | Klon srebrzysty Acer saccharinum |  | + | szerokostożkowaty |  |
|  | Korkowiec amurski Phellodendron amurense |  | + | owalny, jajowaty |  |
|  | Lipa drobnolistna odm. Greenspire Tilia cordata ‘Greenspire’ |  | + | owalny, jajowaty |  |
|  | Lipa holenderska Tilia ×europaea |  | + | owalny, jajowaty |  |
|  | Lipa holenderska odm. Pallida Tilia ×europaea ‘Pallida’ (=T. ×intermedia ‘Pallida’ |  | + | owalny, jajowaty |  |
|  | Lipa węgierska (srebrzysta) Tilia tomentosa | + |  | owalny, jajowaty |  |
|  | Lipa węgierska (srebrzysta) odm. Brabant Tilia tomentosa ‘Brabant’ | + |  | owalny, jajowaty |  |
|  | Lipa węgierska (srebrzysta) odm. Varsaviensis Tilia tomentosa ‘Varsaviensis’ | + |  | owalny, jajowaty |  |
|  | Miłorząb dwuklapowy Ginkgo biloba | + |  | szerokostożkowaty | Tylko okazy męskie |
|  | Miłorząb dwuklapowy odm. Autumn Gold Ginkgo biloba ‘Autumn Gold’ | + |  | szerokostożkowaty | Klon męski |
|  | Platan klonolistny Platanus ×hispanica ‘Acerifolia’ | + |  | szerokostożkowaty |  |
|  | Szupin chiński Sophora japonica | + |  | szerokostożkowaty |  |
|  | Topola Simona (chińska) Populus simonii |  | + | stożkowaty |  |
|  | Wiązowiec zachodni Celtis occidentalis | + |  | szerokostożkowaty |  |

### Gatunki i odmiany roślin iglastych polecanych do obsadzania ulic i placów miejskich

Tab. 3. Gatunki i odmiany roślin iglastych polecanych na tereny gminy Rewal

| Lp. | Polska i łacińska nazwa gatunku i odmiany | Pokrój korony drzewa/ pokrój krzewu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |

| -1- | -2- | -3- | -4- |
| --- | --- | --- | --- |
| DRZEWA |
|  | Jodła kalifornijska (jednobarwna) i odm. np. Glauca, Violacea Abies concolor (‘Glauca’, ‘Violacea’) | stożkowaty | niewielkie wymagania glebowe, odporny na zanieczyszczenia powietrza |
|  | Metasekwoja chińska Metasequoia glyptostroboides | regularny, stożkowaty | w Europie Zachodniej sadzona jako drzewo przyuliczne |
|  | Świerk serbski (i odm. Borealis, Nana, Pendula) Picea omorika (i odm. ‘Borealis’, ‘Nana’, ‘Pendula’) | wąskostożkowaty | sadzić w luźnych grupach (przy pojedynczo sadzonych drzewach, na wolnej przestrzeni istnieje ryzyko wykrotów) |
|  | Świerk kłujący (i f. glauca, odm. Argentea, Hoopsii, Koster) Picea pungens (i f. glauca, odm. ‘Argentea’, ‘Hoopsii’, ‘Koster’) | stożkowaty | niewielkie wymagania glebowe, odporny na zanieczyszczenia powietrza |
|  | Sosna czarna i jej podgatunek, odmiana austriacka Pinus nigra; Pinus nigra subsp. nigra (= var. austriaca) | regularny, stożkowaty | polecana do nasadzeń przyulicznych, przy trasach komunikacyjnych |
| KRZEWY |
|  | Cis japoński (i odm. np. Farmen, Nana Taxus cuspidata (‘Farmen’, ‘Nana’) | zwarty, jajowaty | odm. ‘Nana’ jest niskim krzewem do 1-2 m wys. |
|  | Cis pospolity i odm. np. Dovastoniana, Dovastonii Aurea, Semperaurea, Summergold, Washingtonii Taxus baccata (i odm. np. ‘Dovastoniana, ‘Dovastonii Aurea’, ‘Semperaurea’, ‘Summergold’, ‘Washingtonii’) | szerokorozłożysty, horyzontalny | znoszą zacienienie, polecane do nasadzeń pod koronai drzew |
|  | Cis pośredni (i odm. np. ‘Brownii’, Hicksii, Hillii, Strait Hedge, Wojtek) Taxus × media (i odm. np. ‘Brownii’, ‘Hicksii’, ‘Hillii’, ‘Strait Hedge’, ‘Wojtek’) | jajowaty, szerokokolumnowy | np. do tworzenia żywopłotów |
|  | Jałowiec Pfitzera (pośredni) i odm. np. Hetzii, Mint Julep, Old Gold, Pfitzeriana Aurea Juniperus ×pfitzeriana ‘Pfitzer’ (J. ×media), ‘Mint Julep’, ‘Old Gold’, ‘Pfitzeriana Aurea’ | horyzontalny, piętrowy | wyższe krzewy okrywowe, do obsadzania skarp |
|  | Jałowiec sabiński (i odm. Femina, Mas, tamaryszkowata) Juniperus sabina (i odm. np. ‘Femina’, ‘Mas’, ‘Tamariscifolia’ | rozłożysty, położony | odm. tamaryszkowata jest niskim, okrywowym krzewem |
|  | Sosna górska (kosodrzewina) i odm. Pinus mugo (i odm.) | półkolisty | krzewy okrywowe, do obsadzania skarp |

### Gatunki i odmiany krzewów liściastych, w tym roślin okrywowych, polecane do nasadzeń w terenach zieleni

Tab. 4. Gatunki i odmiany krzewów liściastych, w tym rośliny okrywowych, polecanych do nasadzeń w gminie Rewal

| Lp. | Nazwa polska i łacińska rośliny | Ulice i place o dużym natężeniu ruchu kołowego | Ulice, place o mniejszym natęż. ruchu kołow., zieleńce | Pokrój korony | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Amorfa (indygowiec) krzewiasta Amorpha fruticosa | + |  | pojedynczo, grupy, szpalery | stanowiska słoneczne, dobrze znosi zasolenie, do obsadzania skarp |
|  | Berberys koreański Berberis koreana |  | + | pojedynczo, grupy, żywopłoty, szpalery | stanowiska słoneczne, |
|  | Berberys ottawski (np. odm. Superba) Berberis ottawensis |  | + | grupy, skupiny, żywopłoty, szpalery | stanowiska słoneczne, |
|  | Berberys Thunberga (np. odm. Atropurpurea) Berberis thunbergii (odm. np. ‘Atropurpurea’) |  | + | grupy, skupiny, żywopłoty, szpalery | stanowiska słoneczne, |
|  | Budleja skrętolistna Buddleja alternifolia | + |  | pojedynczo, grupy, | stanowiska słoneczne, dobrze znosi gleby wapienne, |
|  | Bukszpan wieczniezielony (i odm.) Buxus sempervirens |  | + | grupy, skupiny, żywopłoty | liście zimozielone, odm. odporna na mróz (b. dobrze znosi zacienienie) i warunki miejskie |
|  | Dereń biały (i odm.) Cornus alba |  | + | pojedynczo, grupy, żywopłoty, szpalery | stanowiska słoneczne |
|  | Dereń rozłogowy (i odm. Flaviramea – złotokora) Cornus sericea (odm. ‘Flaviramea’) |  | + | pojedynczo, grupy, żywopłoty, szpalery | stanowiska słoneczne, półcieniste |
|  | Irga błyszcząca Cotoneaster lucidus |  | + | pojedynczo, grupy, żywopłoty, szpalery | stanowiska słoneczne, półcieniste |
|  | Irga pomarszczona Cotoneaster bullatus |  | + | pojedynczo, grupy, żywopłoty | stanowiska słoneczne, półcieniste |
|  | Irga pozioma (odm. Adpressus, Żnin) Cotoneaster horizontalis |  | + | pojedynczo, skupiny | stanowiska słoneczne, półcieniste |
|  | Irga rozkrzewiona Cotoneaster divaricatus |  | + | pojedynczo, grupy | stanowiska słoneczne, półcieniste |
|  | Irga wczesna Cotoneaster nanshan (praecox) ‘Boer’ |  | + | pojedynczo, grupy, żywopłoty | stanowiska słoneczne, półcieniste |
|  | Irga wielokwiatowa Cołoneaster multiflorus |  | + | pojedynczo, grupy, szpalery | stanowiska słoneczne, półcieniste |
|  | Kalina hordowina i odm. Aurea Viburnum lantana i odm. 'Aurea' |  | + | pojedynczo, grupy, szpalery | stanowiska słoneczne, półcieniste |
|  | Kalina sztywnolistna Viburnum rhytidophyllum | + |  | pojedynczo, grupy | liście zimozielone, odm. odporna na mróz (b. dobrze znosi zacienienie) i warunki miejskie |
|  | Karagana krzewiasta (odm.) Caragana arborescens | + |  | pojedynczo, grupy, żywopłoty, szpalery | stanowiska słoneczne, dobrze znosi zasolenie |
|  | Karagana podolska Caragana frutex | + |  | pojedynczo, grupy, żywopłoty, szpalery | stanowiska słoneczne, dobrze znosi zasolenie |
|  | Kolcowój pospolity Lycium barbarum | + |  | pojedynczo, grupy, szpalery | stanowiska słoneczne, półcieniste |
|  | Kolkwicja chińska Kolkwitzia amabilis |  | + | pojedynczo, grupy | stanowiska słoneczne |
|  | Krzewuszka cudowna Weigela florida |  | + | pojedynczo, grupy | stanowiska słoneczne, półcieniste |
|  | Laurowiśnia wschodnia odm. Herbergii Prunus laurocersaus ‘Herbergii’ | + |  | pojedynczo, grupy, żywopłoty, | liście zimozielone, odm. odporna na mróz (sadzić jednak w miejscach osłoniętych) i warunki miejskie |
|  | Laurowiśnia wschodnia odm. Otto Luyken Prunus laurocersaus ‘Otto Luyken’ | + |  | pojedynczo, grupy, żywopłoty, | liście zimozielone, odm. odporna na mróz (sadzić jednak w miejscach osłoniętych) i warunki miejskie |
|  | Ligustr pospolity i odm. np. Atrovirens Ligustrum vulgaris |  | + | pojedynczo, grupy, żywopłoty | stanowiska słoneczne, półcieniste |
|  | Mahonia pospolita (i odm. Apollo) Mahonia aquifolium (i odm. ‘Apollo’) | + |  | pojedynczo, grupy | liście zimozielone, odm. odporna na mróz (b. dobrze znosi zacienienie) i warunki miejskie |
|  | Moszeniec południowy Colutea arborescens | + |  | pojedynczo, grupy, szpalery | stanowiska słoneczne, dobrze znosi zasolenie |
|  | Oliwnik srebrzysty Elaegnus commutata | + |  | pojedynczo, grupy | stanowiska słoneczne, odporny na zasolenie |
|  | Oliwnik wąskolistny Elaegnus angustifolia | + |  | pojedynczo, grupy, szpalery | stanowiska słoneczne, odporny na zasolenie |
|  | Ostrokrzew (crenata) i odm. Bruns, Convexa, Hetzii, Stokes Ilex crenata |  | + | pojedynczo, grupy, szpalery | liście zimozielone, odporny na warunki miejskie, wymaga sprawdzenia (odporność na mróz potwierdzona do -27 – 28°C) |
|  | Ostrokrzew Meservy (odm. Blue Angel, Blue Prince, Blue Princess) Ilex ×meserveae |  | + | pojedynczo, grupy, szpalery | liście zimozielone, odporny na warunki miejskie, wymaga sprawdzenia (odporność na mróz potwierdzona do -27°C) |
|  | Perukowiec podolski i odm. np. Royal Purple Cotinus coggygria | + |  | pojedynczo, grupy | stanowiska słoneczne, na tereny zdegradowane |
|  | Pęcherznica kalinolistna (też odm. np. Luteus, Diabolo) Physocarpus opulifolius (odm. np. ‘Luteus’, ‘Diabolo’) |  | + | pojedynczo, skupiny, żywopłoty | stanowiska słoneczne, półcieniste |
|  | Pięciornik krzewiasty i odm. Potentilla fruticosa | + |  | pojedynczo, skupiny, żywopłoty | stanowiska słoneczne |
|  | Pigwowiec japoński (odm.) Chaenomeles japonica |  | + | grupy, skupiny | stanowiska słoneczne |
|  | Pigwowiec pośredni (odm.) Chaenomeles ×superba |  | + | pojedynczo, grupy, szpalery | stanowiska słoneczne |
|  | Porzeczka alpejska odm. Schmidt Ribes alpinum ‘Schmidt’ |  | + | pojedynczo, grupy, żywopłoty | stanowiska słoneczne |
|  | Porzeczka krwista Ribes sanguineum |  | + | pojedynczo, grupy, szpalery | stanowiska słoneczne |
|  | Porzeczka złota Ribes aureum |  | + | pojedynczo, grupy, żywopłoty, szpalery | stanowiska słoneczne |
|  | Rokitnik pospolity Hippophaë rhamnoides - | + |  | pojedynczo, grupy, szpalery | stanowiska słoneczne, odporny na zasolenie |
|  | Róża pomarszczona Rosa rugosa |  | + | pojedynczo, grupy, szpalery | stanowiska słoneczne, dobra na tereny zdegradowane |
|  | Róża rdzawa Rosa rugotida |  | + | pojedynczo, grupy, szpalery | stanowiska słoneczne |
|  | Suchodrzew chiński Lonicera pileata | + |  | pojedynczo, grupy, żywopłoty | liście zimozielone, w ostrzejsze zimy (np. 2005/06 r.) może tracić liście, lecz szybko regeneruje; odporna na warunki miejskie |
|  | Suchodrzew pospolity Lonicera xylosteum |  | + | pojedynczo, grupy, żywopłoty, szpalery | stanowiska słoneczne, półcieniste |
|  | Suchodrzew tatarski i odm. Lonicera tatarica |  | + | pojedynczo, grupy, żywopłoty, szpalery | stanowiska słoneczne, półcieniste |
|  | Sumak octowiec Rhus typhina | + |  | pojedynczo, grupy | wytwarza odrosty korzeniowe |
|  | Szeferdia srebrzysta Shepherdia argentea | + |  | pojedynczo, grupy, szpalery | stanowiska słoneczne, odporna na zasolenie |
|  | Śliwa ałycza i odm.Prunus cerasifera |  | + | pojedynczo, grupy, żywopłoty, szpalery | stanowiska słoneczne, półcieniste |
|  | Śnieguliczka biała Symphoricarpos albus var. laevigatus |  | + | pojedynczo, grupy, skupiny | stanowiska słoneczne, półcieniste |
|  | Śnieguliczka Chenaulta odm. Hancock Symphoricarpos ×chenaultii 'Hancock' |  | + | pojedynczo, grupy, skupiny | stanowiska słoneczne, półcieniste |
|  | Śnieguliczka Doorenbosa odm. Mother of Pearl Symphoricarpos ×doorenbosii 'Mother of Pearl' |  | + | pojedynczo, grupy, skupiny | stanowiska słoneczne, półcieniste |
|  | Śnieguliczka Doorenbosa odm. White Hedge Symphoricarpos ×doorenbosii ‘White Hedge' |  | + | pojedynczo, grupy, skupiny | stanowiska słoneczne, półcieniste |
|  | Śnieguliczka koralowa Symphoricarpos orbiculatus | + |  | pojedynczo, skupiny, żywopłoty, szpalery | stanowiska słoneczne, półcieniste |
|  | Świdośliwa Amelanchier sp. | + |  | pojedynczo, grupy |  |
|  | Tamaryszek francuski Tamarix galica | + |  | pojedynczo, grupy, szpalery | stanowiska słoneczne, bardzo odporny na zasolenie |
|  | Tamaryszek drobnokwiatowy Tamarix tetrandra (parviflora) | + |  | pojedynczo, grupy, szpalery | stanowiska słoneczne, bardzo odporny na zasolenie |
|  | Tamaryszek pięciopręcikowy Tamarix ramosissima (pentandra) | + |  | pojedynczo, grupy, szpalery | stanowiska słoneczne, bardzo odporny na zasolenie |
|  | Tawlina jarzębolistna Sorbaria sorbifolia |  | + | pojedynczo, grupy, skupiny | stanowiska słoneczne, półcieniste |
|  | Tawuła brzozolistna i odm. Tor Spiraea betulifolia ‘Tor’ - | + |  | pojedynczo, skupiny, żywopłoty | stanowiska słoneczne |
|  | Tawuła japońska odm. ‘Anthony Waterer’ Spiraea japonica ‘Anthony Waterer’ |  | + | pojedynczo, grupy, | stanowiska słoneczne |
|  | Tawuła japońska odm. ‘Froebelii’ Spiraea japonica ‘Froebelii’ |  | + | pojedynczo, grupy, | stanowiska słoneczne |
|  | Tawuła japońska odm. Goldflame Spiraea japonica ‘Goldflame’ |  | + | pojedynczo, grupy | stanowiska słoneczne |
|  | Tawuła japońska odm. wielkolistna Spiraea japonica ‘Macrophylla’ |  | + | pojedynczo, grupy | stanowiska słoneczne |
|  | Tawuła Grefsheim (norweska) Spiraea ‘Grefsheim’ | + |  | pojedynczo, grupy, szpalery, żywopłoty | stanowiska słoneczne |
|  | Tawuła van Houtte’a Spiraea ×vanhouttei |  | + | pojedynczo, grupy, szpalery, żywopłoty | stanowiska słoneczne |
|  | Tawuła wczesna Spiraea ‘Arguta’ | + |  | pojedynczo, grupy, szpalery, żywopłoty | stanowiska słoneczne |
|  | Trzmielina brodawkowata Euonymus verucosus | + |  | pojedynczo, grupy, żywopłoty, szpalery | stanowiska słoneczne, odporny na zasolenie |
|  | Trzmielina pospolita i odm. Euonymus europaeus |  | + | pojedynczo, grupy, żywopłoty, szpalery | stanowiska słoneczne, odporny na zasolenie |
|  | Złotokap Waterera odm. Vossii Laburnum ×watereri ‘Vossii’ |  | + | pojedynczo, grupy, szpalery | stanowiska słoneczne |

### Gatunki i odmiany krzewów okrywowych polecanych do nasadzeń w terenach zieleni

Tab. 5. Gatunki i odmiany krzewów okrywowych do nasadzeń w terenach zieleni

| Lp. | Polska i łacińska nazwa gatunku i odmiany | Uwagi |
| --- | --- | --- |

| -1- | -2- | -3- |
| --- | --- | --- |
|  | Barwinek pospolity Vinca minor | stanowiska półcieniste |
|  | Berberys Thunberga odm. Green Carpet, Atropurpurea Nana Berberis thunbergii 'Green Carpet', 'Atropurpurea Nana' | stanowiska słoneczne, półcieniste |
|  | Cis pospolity odm. Repandens Taxus baccata 'Repandens' | stanowiska ocienione |
|  | Dereń kanadyjski Cornus canadensis | stanowiska słoneczne, półcieniste |
|  | Dereń rozłogowy odm. Kelseyi Comus stolonifera 'Kelseyi' | stanowiska słoneczne |
|  | Forsycja odm. Courtasol Forsythia 'Courtasol' | stanowiska słoneczne |
|  | Irga pozioma Cotoneaster perpusillus | stanowiska słoneczne, półcieniste |
|  | Irga pozioma Cotoneaster horizontalis | sadzić wiosną |
|  | Irga szwedzka odm. Coral Beauty C. ×suecicus 'Coral Beauty' | sadzić wiosną |
|  | Irga wczesna C. nanshan | sadzić wiosną |
|  | Lilak Meyera odm. Palibin Syringa meyeri 'Palibin' | stanowiska słoneczne |
|  | Mahonia pospolita odm. Apollo Mahonia aquifolium 'Apollo' | stanowiska ocienione |
|  | Mahonia rozłogowa Mahonia repens | stanowiska ocienione |
|  | Ostrokrzew (crenata) odm. Golden Gem Ilex crenata 'Golden Gem’ | liście zimozielone, odporny na warunki miejskie, wymaga sprawdzenia (odporność na mróz potwierdzona do -27 – 28°C) |
|  | Pięciornik krzewiasty odm. Goldteppich Potentilla fruticosa 'Goldteppich' | stanowiska słoneczne |
|  | Pigwowiec pośredni odm. Chaenomeles ×superba (odm. do 60 cm wys.) | stanowiska słoneczne, półcieniste |
|  | Śnieguliczka Chenaulta odm. Hancock Symphoricarpos chenaultii 'Hancock' | sadzić wiosną |
|  | Tawulec pogięty odm. Crispa Stephanandra incisa 'Crispa' | stanowiska słoneczne |
|  | Tawuła brzozolistna Spiraea betulifolia | stanowiska słoneczne |
|  | Tawuła japońska odm. Little Princess Spiraea japonica 'Little Princess' | stanowiska słoneczne |
|  | Trzmielina Fortune'a odm. Coloratus, położona, Emerald Gaiety, Emerald’n Gol’ Euonymus fortunei odm. 'Coloratus', var. radicans, ‘Emerald Gaiety’, ‘Emerald’n Gold’ | liście zimozielone, u odmian dwubarwne, odporna na warunki miejskie; stanowiska półcieniste |

### Gatunki i odmiany roślin pnących polecanych do nasadzeń w terenach zieleni

Tab. 6. Gatunki i odmiany pnączy polecane do terenów zieleni

| Lp. | Polska i łacińska nazwa rośliny | Do sadzenia bezpośr. przy trasach kom. (m.in. na ekrany dźwiękochłonne) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |

| -1- | -2- | -3- | -4- |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aktinidia ostrolistna Actinidia arguta |  | (najlepiej sadzić osobniki męskie - nie tworzą owoców), wystawa słoneczna, półcienista |
|  | Aktinidia ptrolistna odm. Adam Actinidia kolomikta 'Adam' |  | (najlepiej sadzić odmiany bądź osobniki męskie, które nie wytwarzają owoców), wystawa słoneczna, półcienista |
|  | Akebia pięciolistkowa Akebia quinata |  | wystawa słoneczna, półcienista |
|  | Kokornak wielkolistny Aristolochia durior |  | wystawa półcienista, cienista |
|  | Milin amerykański odm. Ursynów Campsis radians 'Ursynów' |  | wystawa słoneczna |
|  | Dławisz okrągłolistny odm. Diana i Hercules Celastrus orbiculatus 'Diana' i 'Hercules' - |  | wystawa słoneczna |
|  | Powojnik pnący Clematis vitalba | + | wystawa słoneczna, półcienista |
|  | Powojnik odm. Paul Farges Clematis 'Paul Farges' | + | wystawa słoneczna, półcienista |
|  | Rdestówka Auberta Fallopia aubertii | + | wystawa słoneczna |
|  | Bluszcz pospolity odm. Thorndale Hedera helix ‘Thorndale' |  | okrywowy, nie wymaga specjalnych podpór |
|  | Chmiel zwyczajny i odm. Aureus Humulus lupulus i H. lupulus 'Aureus' | + | wystawa słoneczna, półcienista |
|  | Hortensja pnąca Hydrangea petiolaris |  | wystawa półcienista, cienista |
|  | Winobluszcz pięciolistkowy Parthenocissus quinquefolia | + | okrywowy, nie wymaga specjalnych podpór wystawa słoneczna, półcienista, cienista |
|  | Winobluszcz trójklapowy Parthenocissus tricuspidata | + | nie wymaga specjalnych podpór, wystawa słoneczna, półcienista |
|  | Winorośl japońska Vitis coignetiae |  | wystawa słoneczna, półcienista |
|  | Winorośl pachnąca Vitis riparia |  | wystawa słoneczna, półcienista |

### Gatunki i odmiany bylin i traw polecanych do nasadzeń miejskich

Tab. 7. Gatunki i odmiany bylin do nasadzeń w gminie Rewal

| Lp. | Polska i łacińska nazwa gatunku i odmiany | Cechy charakterystyczne | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |

| -1- | -2- | -3- | -4- |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bodziszek czerwony Geranium sanguineum | Dorasta do wysokości 25-45 cm, kwiaty purpurowofioletowe (V-VIII) | Doskonała roślina okrywowa bez specjalnych wymagań świetlnych |
|  | Bodziszek czerwony odm. Erectum Geranium sanguineum ‘Erectum’ | Kwiaty w delikatnym odcieniu różu (V-VII) | Doskonała roślina okrywowa na stanowiska słoneczne i półcieniste |
|  | Bodziszek korzeniasty Geranium macrorrhizum | Kwiaty purpurowoczerwone (V-VI), intensywnie pachnie | Doskonała roślina okrywowa, wymaga stanowisk półcienistych do zacienionych |
|  | Bylica luizjańska Artemisia ludoviciana | Roślina o srebrzystych liściach, osiąga wysokość | Preferuje stanowiska słoneczne, do wielogatunkowych kompozycji |
|  | Bylica luizjańska odm. szarotowata Artemisia ludoviciana var. gnaphaloides | Roślina osiąga wysokość 30-60 cm, liście srebrzyste |  |
|  | Chaber nadobny Centaurea bella | Roślina do 25 cm wysokości, liście pierzastosieczne, kwiatostany – kuliste koszyczki w kolorze niebieskim (VI-VII) | Roślina najlepiej rośnie na jasnych stanowiskach, łatwa w uprawie |
|  | Czosnek olbrzymi Allium giganteum | Roślina wys. 100-150 cm, ozdobne, fioletowe, kuliste kwiatostany pojawiają się VI-VII | Preferuje stanowiska słoneczne |
|  | Czosnek południowy Allium moly | Niska roślina o żółtych kwiatostanach (V-VI) | Preferuje stanowiska słoneczne i półcieniste |
|  | Czosnek skalny Allium montanum | Niewysoka roślina (15-40 cm) o różowofioletowych kwiatostanach, pojawiających się w VI-VIII | Preferuje stanowiska słoneczne, dobra roślina okrywowa |
|  | Dąbrówka rozłogowa odm. Atropurpurea Ajuga reptans ‘Atropurpurea’ | Roślina rozłogowa, dobrze pokrywająca grunt, liście purpurowozielone, kwiaty niebieskie w V-VI | Preferuje stanowiska słoneczne i półcieniste |
|  | Floks (płomyk) szydlasty odm. Emerald Cushion Blue Phlox subulata ‘Emerald Cushion Blue’ | Niska roślina szybko pokrywająca grunt, kwiaty niebieskie (V) | Doskonała roślina okrywowa na stanowiska słoneczne i półcieniste |
|  | Floks (płomyk) szydlasty odm. G. F. Wilson Phlox subulata ‘G. F. Wilson’ | Niska roślina szybko pokrywająca grunt, kwiaty liliowoniebieskie (V) |  |
|  | Krwawnik ogrodowy odm. Schwellenburg Achillea × hybrida hotr. ‘Schwellenburg’ | Wysokość roślin 30 cm, kwiatostany żółte w VII-VIII, liście srebrzystozielone | Doskonała roślina do nasadzeń grupowych n stanowiskach słonecznych |
|  | Lawenda wąskolistna Lavandula angustifolia | Kwiaty purpurowofioletowe do fioletowych (VI-VII), liście srebrzyste, roślina silnie pachnąca | Doskonała roślina do obsadzania rabat, donic kwiatowych, kwietników, przydatna do nasadzeń w dużych grupach |
|  | Macierzanka piaskowa odm. Pseudolanuginosus Thymus praecox ‘Pseudolanuginosus’ | Zimozielona roślina, płasko rozrastająca się po ziemi, liście pokryte szarymi włoskami | Niewymagająca roślina, najlepiej rośnie na stanowiskach słonecznych i prawie jałowej glebie |
|  | Mikołajek ametystowy Eryngium amethystinum | Roślina wyrasta do wysokości 40-60 cm, ozdobne liście, kwiatostany niebieskie (VII-VIII) | Preferuje stanowiska słoneczne |
|  | Mikołajek nadmorski Eryngium maritimum | Roślin wysokości 30-60 cm, liście niebieskawoomszone, kwiatostany niebieskie (VII-VIII) | Preferuje stanowiska słoneczne |
|  | Perowskia bylicowata Perovskia abrotanoides | Kwiaty niebieskofioletowe (VII-IX), osiąga wysokość 90-100 cm | Atrakcyjna roślina do nasadzeń na rabatach bylinowych, w kompozycjach w pojemnikach itd., preferuje stanowiska słoneczne, osłonięte |
|  | Podagrycznik pospolity odm. Variegatum Aegopodium podagraria ‘Variegatum’ | Roślina okrywowa o biało obrzeżonych liściach | Wymaga stanowisk cienistych i półcienistych, doskonała do nasadzeń pod koronami drzew na terenie parków, zieleńców, itd. |
|  | Powojnik całolistny odm. Alba Clematis integrifolia ‘Alba’ | Dorasta do wysokości 60 cm, kwiaty pojedyncze w kolorze białym | Roślina nie powinna być sadzona w pobliżu placów zabaw ze względu na swoje trujące właściwości |
|  | Powojnik całolistny odm. Rosea Clematis integrifolia ‘Rosea’ | Dorasta do wysokości 60 cm, kwiaty pojedyncze w kolorze różowym |  |
|  | Przetacznik kłosowy Veronica spicata | Osiąga wysokość 15-30 cm, kwiatostany niebieskie (V-VI) | Dobra roślina do nasadzeń na rabatach, preferuje stanowiska słoneczne |
|  | Przetacznik kłosowy odm. Argentea Veronica incana ‘Argentea’ | Roślina wysokości 15-30 cm, kwiatostany intensywnie niebieskie, kwitnie V-VI |  |
|  | Przetacznik leśny Veronica officinalis | Roślina osiąga wysokość 5-15 cm, kwiaty niebieskie (VI-VIII) | Doskonała roślina okrywowa na stanowiska półcieniste |
|  | Rdest wężownik Polygonum bistorta | Roślina wysokości 45-60 cm, kwiatostany jasnoróżowe (V-VIII) | Bardzo dobra roślina okrywowa do nasadzeń na stanowiskach słonecznych i półcienistych |
|  | Rogownica kutnerowata odm. Silberteppich Cerastium tomentosum ‘Silberteppich’ | Niska, okrywowa roślina o srebrnych liściach | Dobra roślina okrywowa na stanowiska słoneczne |
|  | Rozchodnik okazały Sedum spectabile | Osiąga wysokość 50-60 cm, kwiatostany różowe, VII-VIII | Roślina przydatna do nasadzeń w bardzo trudnych warunkach wilgotnościowych, na stanowiska słoneczne |
|  | Szałwia Jurisica Salvia jurisicii | Roślina wysokości 10-20 cm, jasnofioletowe kwiatostany pojawiają się w V-VI | Preferuje stanowiska słoneczne |
|  | Szałwia omszona odm. Adrian Salvia nemorosa ‘Adrian’ | Ozdobne, kłosowate kwiatostany koloru białego pojawiają się w VI-VII | Regularne wycinanie przekwitniętych kwiatostanów bardzo przedłuża kwitnienie |
|  | Szałwia omszona odm. Blauhuegel Salvia nemorosa ‘Blauhuegel’ | Niebieskawe kwiatostany pojawiają się w okresie VI-VII, roślina wysokości 20 cm |  |
|  | Szałwia omszona odm. Rosekönigin Salvia nemorosa ‘Rosekönigin’ | Kwiatostany w kolorze purpurowofioletowym pojawiają się w okresie VI-VII |  |
|  | Zawciąg nadmorski Armeria maritima | Niska roślina o zimozielonych liściach, różowe kwiatostany pojawiają się w okresie V-X | Dobra roślina okrywowa na stanowiska słoneczne i półcieniste |
|  | Zawciąg nadmorski odm. Alba Armeria maritima ‘Alba’ | Odmiana o białych kwiatostanach |  |
|  | Zawciąg nadmorski odm. Glory of Holland Armeria maritima ‘Glory of Holland’ | Odmiana o kwiatach delikatnie różowych |  |
|  | Żagwin ogrodowy odm. Blue Emperor Aubrieta × cultorum ‘Blue Emperor’ | Niska okrywowa roślina, obficie kwitnie w IV-V, kwiaty koloru niebieskiego, liście zimozielone | Preferuje stanowiska słoneczne |
|  | Żurawka drżączkowata Heuchera × brizoides | Tworzy poduchy wysokości 30-40 cm, kwiatostany z drobnymi, różowymi kwiatkami pojawiają się VI-VII | Dobrze prezentuje się w dużych grupach oraz na obrzeżu rabat |
|  | Żurawka ogrodowa odm. Mint Frost Heuchera hybrida ‘Mint Frost’ | Liście srebrzyste z oliwkowozielonym żyłkowaniem, ciekawy efekt zimowy |  |
|  | Żurawka ogrodowa odm. Plum Pudding Heuchera hybrida ‘Plum Pudding’ | Liście purpurowe ze srebrzystymi wzorkami, kwiaty białe |  |

Tab. 8. Gatunki i odmiany traw ozdobnych do nasadzeń na terenie gminy Rewal

| Lp. | Polska i łacińska nazwa gatunku i odmiany | Cechy charakterystyczne | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |

| -1- | -2- | -3- | -4- |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Butelua smukła Bouteloua gracilis | Osiąga wysokość 25-50 cm, ciekawe kłosy pojawiają się w VII-VIII | Roślina okrywowa, doskonała na rabaty, na stanowiska słoneczne |
|  | Chropatka (ostnica) trzcinnikowata Achnatherum calamagrostis | Osiąga wysokość 60-120 cm, przewisające kłosy pojawiają się w VI-VII | Preferuje stanowiska słoneczne |
|  | Dmuszek jajowaty Lagurus ovatus | Osiąga wysokość 10-60 cm, owalne kłosy pojawiają się w VI-VII | Dobra roślina na rabaty, preferuje stanowiska słoneczne |
|  | Drżączka średnia Briza mednia | Osiąga wysokość 40-100 cm, kłosy pojawiają się w okresie V-VII | Roślina na stanowiska słoneczne i półcieniste, do kompozycji naturalistycznych |
|  | Jęczmień grzywiasty Hordeum jubatum | Wyrasta do 50-70 cm wysokości, dekoracyjne kłosy pojawiają się w VI-VII | Dobra roślina do nasadzeń na rabatach w miejscach nasłonecznionych |
|  | Kosmatka gajowa Luzula luzuloides | Roślina o zimozielonych liściach, kwitnie w VI-VII, osiąga wysokość 40-80 cm | Dobra roślina okrywowa do nasadzeń pod koronami drzew na stanowiskach półcienistych i zacienionych |
|  | Kostrzewa ametystowa Festuca amethystina | Roślina wysokości 20-60 cm o zimozielonych liściach, liście niebieskawo zabarwione | Wrażliwa na nadmiar wilgoci w glebie, preferuje stanowiska słoneczne |
|  | Kostrzewa owcza Festuca ovina | Roślina wysokości 25-40 cm, niebieskawe zabarwienie liści | Roślina okrywowa na stanowiska słoneczne |
|  | Kostrzewa sina (popielata) Festuca cinerea | Wysokość 18-35 cm, niebieskawa zabarwienie liści | Wrażliwa na nadmiar wilgoci w glebie, preferuje stanowiska słoneczne |
|  | Miskant chiński odm. Gracillimus Miscanthus sinensis ‘Gracillimus’ | Wyrasta do wysokości 150 cm, okazałe kłosy pojawiają się we IX, może wymagać okrycia na okres zimowy | Doskonała roślina do nasadzeń soliterowych oraz na rabatach, na stanowiska słoneczne |
|  | Miskant chiński odm. Silberfeder Miscanthus sinensis ‘Silberfeder’ | Dorasta 180 cm wysokości, bardzo dekoracyjne kłosy pojawiają się we IX |  |
|  | Miskant chiński odm. Zebrinus Miscanthus sinensis ‘Zebrinus’ | Osiąga wysokość 150 cm, liście z poprzecznymi, żółtawymi pasami. Kwitnie w okresie VIII-X |  |
|  | Ostnica bródkowata Stipa barbata | Osiąga wysokość 80 cm, malownicze kłosy pojawiają się w VII-VIII | Preferuje stanowiska słoneczne, dobra roślina do nasadzeń soliterowych oraz w kompozycjach roślinnych |
|  | Ostnica Jana Stipa joannis | Dorasta do wysokości 60-90 cm, długie kłosy pojawiają się w V-VI | Dobra roślina do nasadzeń na stanowiskach nasłonecznionych, wrażliwa na nadmiar wilgoci w glebie |
|  | Owsica wiecznie zielona Helictotrichon sempervirens | Roślina o zimozielonych liściach w odcieniu niebieskawym, osiąga wysokość 30-50 cm | Dobra roślina do nasadzeń na stanowiskach nasłonecznionych |
|  | Proso rózgowate odm. Rotstrahlbush Panicum virgatum ‘Rotstrahlbush’ | Wysokość 60-80 cm, zwarty, wyprostowany pokrój, liście jasnozielone jesienią przebarwiają się na czerwono | Doskonała roślina do sadzenia pojedynczo i na rabatach. Wymaga stanowisk słonecznych i żyznej gleby |
|  | Rajgras wyniosły bulwkowaty Arrhebatherum elatius ssp. bulbosum | Osiąga wysokość 30 cm, liście biało-zielone | Preferuje stanowiska słoneczne |
|  | Strzęplica nadobna Koeleria macrantha | Roślina wysokości 40-60 cm, kłosy pojawiają się w VI-VII, miododajna | Dobra roślina do nasadzeń na glebach przepuszczalnych oraz stanowiskach słonecznych i półcienistych |
|  | Śmiałek pogięty odm. Aurea Deschampsia flexuosa ‘Aurea’ | Roślina o lekko złotawym zabarwieniu liści, osiąga wysokość 30-70 cm | Preferuje stanowiska półcieniste i zacienione |
|  | Trzcinnik owłosiony Calamagrostis villosa | Roślina osiąga wysokość 50-150 cm, kłosy pojawiają się w VI-VII | Dobra roślina do nasadzeń na stanowiskach słonecznych i półcienistych |
|  | Turzyca biała Carex alba | Niewysoka roślina (10-30 cm) o liściach zimozielonych, kwiatostany pojawiają się w IV-V | Doskonała roślina okrywowa na stanowiska od słonecznego do zacienionego |
|  | Turzyca pagórkowata Carex montana | Osiąga wysokość 6-30 cm, kłosy pojawiają się w III-IV | Dobra roślina okrywowa na stanowiska słoneczne |
|  | Wydmuchrzyca piaskowa Leymus arenrius (Elymus arenarius) | Liście niebieskawe, rozrasta się dzięki podziemnym rozłogom | Wykorzystywana do umacniania wydm, ekspansywna – sadzić z umiarem |
|  | Złotobród dziwny Chrysopogon gryllus | Roślina osiąga wysokość 30-120 cm, kłosy pojawiają się w okresie VI-VII | Kępiasto rosnąca trawa, preferuje stanowiska słoneczne |

| Fot. 1. Klon czerwony odm. Scanlon |  | Fot. 2. Wiązowiec zachodni |  | Fot. 3. Głóg Lavalle’a odm. Carrierei |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fot. 4. Głóg jednoszyjkowy odm. Stricta |  | Fot. 5. Leszczyna turecka |  | Fot. 6. Dąb zimozielony |
| Fot. 7. Buk zwyczajny odm. Fastigiata |  | Fot. 8. Miłorząb dwuklapowy odm. Fastigata |  | Fot. 9. Miłorząb dwuklapowy odm. Princeton Sentry |
| Fot. 10. Gleditczia trójcierniowa odm. Sunburst |  | Fot. 11. Grusza drobnoowocowa odm. Chanticleer |  | Fot. 12. Jabłoń Trzonoskiego |
| Fot. 13. Kasztanowiec czerwony odm. Briota |  | Fot. 14. Klon pensylwański - korowina |  | Fot. 15. Klon pospolity odm. Crimson King |
| Fot. 16. Jarząb szwedzki |  | Fot. 17. Jarząb mączny |  | Fot. 18. Jarząb brekinia |
| Fot. 19. Jarząb pospolity odm. Fastigiata |  | Fot. 20. Zelkowia |  | Fot. 21. Jodła jednobarwna |
| Fot. 22. Cis pospolity odm. Dovastoniana |  | Fot. 23. Jałowiec sabiński odm. Tamariscifolia |  | Fot. 24. Sosna górska, kosodrzewina |
| Fot, 25. Budleja skrętolistna |  | Fot. 26. Dereń biały odm. Elegantissima |  | Fot. 27. Dereń rozłogowy odm. Kelseyi |
| Fot. 28. Laurowiśnia wschodnia odm. Herbergii |  | Fot. 29. Pigwowiec japoński |  | Fot. 30. Tamaryszek drobnokwiatowy |
| Fot. 31. Tawlina jarzębolistna |  | Fot. 32. Tawuła odm. Grefsheim |  | Fot. 33. Tawuła brzozolistna odm. Tor |
| Fot. 34. Tawuła japońska odm. Goldflame |  | Fot. 35. Tawuła japońska odm. wielkolistnej |  | Fot. 36. Trzmielina Fortune’a odm. Sunspot |
| Fot. 37. Powojnik odm. Paul Farges |  | Fot. 38. Powojnik pnący |  | Fot. 39. Kokornak wielkolistny |
| Fot. 40. Winorośl japońska |  | Fot. 41. Bodziszek czerwony |  | Fot. 42. Bodziszek korzeniasty |
| Fot. 43. Bylica luizjańska |  | Fot. 44. Czosnek olbrzymi |  | Fot. 45. Czosnek południowy |
| Fot. 46. Macierzanka piaskowa odm. Pseudolanuginosus |  | Fot. 47. Mikołajek ametystowy |  | Fot. 48. Lawenda wąskolistna |
| Fot. 49. Perowskia bylicowata |  | Fot. 50. Podagrycznik pospolity odm. Variegatum |  | Fot. 51. Przetacznik kłosowy |
| Fot. 51. Szałwia omszona |  | Fot. 52. Szałwia omszona |  | Fot. 53. Zawciąg nadmorski |
| Fot. 52. Żurawka ogrodowa odm. Mint Frost |  | Fot. 53. Żurawka ogrodowa |  | Fot. 54. Butelua smukła |
| Fot. 55. Chropatka czcinnikowata |  | Fot. 56. Kostrzewa sina |  | Fot. 57. Ostnica bródkowata |
| Fot. 58. Ostnica Jana |  | Fot. 59. Owsica wiecznie zielona |  | Fot. 60. Proso rózgowate odm. Rotstrahlbush |
| Fot. 61. Rajgras wyniosły bulwkowaty |  | Fot. 62. Strzęplica nadobna |  | Fot. 63. Złotobród dziwny |

## Cechy jakościowe materiału szkółkarskiego do nasadzeń w terenach zieleni gminy Rewal

Stosowane w miejskich terenach zieleni drzewa i krzewy narażone są na działanie wielu czynników ograniczających ich prawidłowy rozwój. Słaby jakościowo materiał szkółkarski jest dużo mniej odporny na niekorzystne warunki siedliskowe niż sadzonki charakteryzujące się dobrą jakością. W związku z tym, materiał szkółkarski drzew i krzewów wykorzystywanych do nasadzeń w miejskich terenach zieleni powinien charakteryzować się wysoką jakością.

Materiał szkółkarski wykorzystywany do nasadzeń w terenach zieleni powinien być czysty odmianowo, etykietowany i wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkółkarskiej. Sadzonki muszą być zdrowe, bez uszkodzeń mechanicznych i śladów występowania patogenów oraz niewłaściwego nawożenia i innych zabiegów agrotechnicznych. Należy zwracać także uwagę na to, aby materiał szkółkarskie nie posiadał odrostów z podkładki poniżej miejsca szczepienia. Standardem stało się sadzenie w miastach drzew uprawianych w szkółkach w pojemnikach (arborkontenerach), odpowiednio tam prowadzonych, kilkakrotnie przesadzanych z formowanymi koronami. Stosuje się również sadzenie drzew z bryłą korzeniową w jucie lub siatce, natomiast coraz rzadziej powinno się sadzić  drzewa z gołymi korzeniami – dotyczy to tylko gatunków liściastych łatwo znoszących przesadzanie o obwodzie pnia poniżej 18 cm [9].

Podstawą zapewnienia wysokiej jakości sadzonych w terenach zieleni drzew i krzewów jest egzekwowanie właściwego sporządzenia specyfikacji technicznej przez projektanta. W dokumentacji tej powinien się znaleźć opis parametrów, jakie powinien spełniać materiał szkółkarski oraz  uwagi dotyczące sposobu wykonania nasadzeń i późniejszej pielęgnacji roślin. Ograniczenie się do sprecyzowania jedynie gatunku, odmiany i wysokości sadzonej rośliny niejednokrotnie powoduje późniejsze nasadzenie przez wykonawcę roślin spełniających tylko te podane cechy, a więc nie gwarantuje posadzenia materiału szkółkarskiego o wysokiej jakości.

W opisie proponowanych do nasadzeń drzew powinny być zawarte następujące dane [10]:

- polska i łacińska nazwa rośliny;

- wysokość całkowita rośliny (bez bryły korzeniowej) [cm];

- minimalna ilość przesadzeń rośliny w procesie szkółkowania (np. 5p – pięć przesadzeń);

- wysokość pnia – mierzona od projektowanego poziomu materiału wykańczającego powierzchnię pod drzewami do najniższych konarów korony [cm];

- obwód pnia drzewa – mierzony na wys. 100 nad poziomem gruntu [cm];

- średnica korony [cm];

- sposób zabezpieczenia bryły korzeniowej:

  - roślina z bryłą korzeniową zabezpieczoną matą jutową (ew. siatką drucianą);

  - materiał  pojemnikowany - uprawiany w arborkontenerach lub innego rodzaju pojemnikach (C1, C5, C10 … C50 i więcej – pojemnik o objętości ziemi w litrach 1, 5, 10, …, 50l; P- doniczka produkcyjna kwadratowa, np. P9 oznacza doniczkę o wymiarach 9×9×10 cm);

- forma rośliny:

  - tzw. soliter – drzewo prowadzone w szkółce jako okaz swobodnie rosnący, o pokroju charakterystycznym dla gatunku, odmiany (korona symetryczna i równomiernie zagęszczona);

  - forma pienna – właściwa dla drzew przyulicznych, z prostym pniem, bez śladów po usuniętych w ramach cięć formujących konarach.

Dobrze jest, gdy w opisie zaznacza się, iż sadzonki powinny pochodzić ze szkółki położonej w tej samej strefie klimatycznej (strefa 7a – 7b wg Heinze i Schreibera [8]).

Ponadto, rośliny wykorzystywane do nasadzeń w terenach zieleni powinny spełniać następujące warunki:

- powinny być zdrewniałe i zahartowane;

- powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem cech charakterystycznych dla gatunku/odmiany, a także równomiernego rozkrzewienia i rozgałęzienia;

- korona drzew powinna być uformowana prawidłowo pod względem konstrukcyjnym – pień prosty, przewodnik z odpowiednio wykształconym pączkiem szczytowym, brak widlastych rozwidleń pnia, konary rozmieszczone równomiernie;

- powinny mieć zachowane odpowiednie proporcje pomiędzy pniem i koroną, pomiędzy grubością pnia a wysokością drzewa oraz między podkładką i dobrze z nią zrośniętą częścią szlachetną. Przyjmuje się, że pień o wysokości 2 metrów powinien mieć 18-20 cm obwodu mierzonego na wysokości 1 metra [11];

- system korzeniowy powinien być dobrze wykształcony, odpowiedni dla gatunku/odmiany i wieku rośliny, z korzeniami symetrycznie rozłożonymi wokół pnia, z dużą ilością aktywnych korzeni włośnikowych, które zapewniają przezwyciężenie stresu po posadzeniu, nie powinien nosić śladów uszkodzeń;

- bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta i odpowiednio duża (zależnie od gatunku/odmiany i wieku rośliny).

Parametry dotyczące wymiarów sadzonego drzewa (wys. drzewa, średnicy korony, obwodu pnia na wys. 100 cm) różnią się w zależności od jego gatunku i odmiany. Zdaniem autora opracowania minimalne wymiary drzew sadzonych w mieście, a zwłaszcza na stanowiskach przyulicznych powinny wynosić:

- dla drzew iglastych 1,5-2,0 m wys. i 10-12 cm obw. pnia na wys. 100 cm min. 3 lub 4 razy przesadzane w szkółce

- dla drzew liściastych 2,5-3,0 m wys. i 12-14 cm obw. pnia na wys. 100 cm, min. 3 razy przesadzane w szkółce.

W przypadku krzewów, standardem jest sadzenie w warunkach miejskich rośliny uprawianych w szkółce w pojemnikach (docelowa wielkość pojemników to 3-5 litrów), 2 lub 3-krotnie przesadzanych. Dopuszcza się wprowadzanie mało wymagających gatunków, łatwo znoszących przesadzanie (np. niektórych roślin żywopłotowych - berberysów, suchodrzewów, śnieguliczki, irg) z gołą bryłą korzeniową, ale z zachowaniem właściwych reguł sadzenia. Krzewy powinny być regularnie, dobrze rozkrzewione (min. 4-5 pędów), wcześniej formowane, bez uszkodzeń mechanicznych i innych.

Sadzonki bylin i traw, podobnie jak drzew i krzewów, powinny być czyste odmianowo i zaopatrzone w etykietę określającą gatunek i odmianę rośliny. Do nasadzeń powinny być wykorzystywane rośliny co najmniej  jednoroczne, pojemnikowane w donice produkcyjne. Rozeta liściowa musi być dobrze wykształcona i odpowiednia dla gatunku/odmiany.

# METODA WYCENY WARTOŚCI DRZEW

Opisana poniżej metoda wyceny wartości drzew stanowi projekt Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie i została wykorzystana w niniejszym opracowaniu za zgodą H. B. Szczepanowskiej.

Wycena wartości drzew na fundamentalne znaczenie dla racjonalnej gospodarki drzewostanem na terenach zurbanizowanych. Niezmiernie ważne jest tu uznanie drzew jako trwałego majątku gminy, które przyczynia się do ustalenia długoletniej strategii utrzymania i odtwarzania zasobów drzew. Podstawą wyceny wartości muszą być jednak realne wartości drzew rosnących, oparte na kosztach odtworzenia drzewa, przy uwzględnieniu jego stanu zdrowia i funkcji pełnionej w środowisku. Informacje te mogą być traktowane również jako wartości kompensacyjne w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia drzew będących własnością gminy.

W wielu krajach świata metody wyceny wartości drzew stosowane są już od bardzo długiego czasu (np. Stany Zjednoczone). W niektórych krajach europejskich i pozaeuropejskich są one stopniowo wprowadzane (np. Dania w 2003 r.). Stosowane metody różnią się znacznie między sobą lecz oparte są wspólnym, podstawowym kryterium oceny wartości drzew. Jest nim określenie tzw. kosztów odtworzenia drzewa przy uwzględnieniu jego stanu zdrowotnego i funkcji drzewa w miejscu jego lokalizacji. Obowiązujący w Polsce system kar i opłat za usuwanie drzew ma charakter „cen regulowanych”, ustalanych przez właściwe organy administracji rządowej w ramach określonej polityki państwa. Stawki za usuwanie drzew (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew – Dz. U. 2004, nr 228, poz. 2304, 2305 i 2306), powinny stanowić instrument ochrony środowiska i podstawę ustalania kompensacji przyrodniczej za usunięte lub zniszczone drzewa. Jednakże, w porównaniu z realnymi kosztami produkcji szkółkarskiej i kosztami sadzenia i pielęgnacji drzew, jednostkowe stawki opłat są albo znacznie zaniżone, albo drastycznie zawyżone. Oznacza to, iż stawki te nie odzwierciedlają kosztów odtworzenia drzewa, pojmowanych jako podstawa wyceny wartości drzewa w innych krajach. Nie uwzględniają one ponadto kondycji drzewa i jego lokalizacji, uniemożliwiając stosowanie stawek do oceny rokowania życia drzew i roli pełnionej w krajobrazie [13]. Opłaty naliczane za usuwanie drzew, często sięgające milionów złotych, są często zaporowe dla inwestora bądź nieściągalne.  Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, zdecydowana większość naliczonych opłat nie jest uiszczana, co oznacza, że kompensacja przyrodnicza nie jest realizowana.

Biorąc pod uwagę zasadność stosowanych zagranicą metod wyceny drzew oraz przydatność tych metod dla ochrony zasobów drzew na terenach zurbanizowanych można stwierdzić, że istnieje potrzeba opracowania polskiej metody wyceny wartości drzew, zbliżonej do metod stosowanych w innych krajach.

Zadania tego podjęli się naukowcy z Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa. Badania, prowadzone przez H. B. Szczepanowską wraz z zespołem, oparte były na analizie zagranicznych metod wyceny wartości drzew oraz obowiązującego obecnie w Polsce systemu opłat i kar za usuwanie krzew. Obejmowały również charakterystykę doborów gatunkowych drzew dla polskich warunków klimatycznych, metody oceny rozwoju i zdrowotności drzew, metody oceny funkcji pełnionej przez drzewa w terenie zurbanizowanym, analizę cenowo-kosztową produkcji szkółkarskiej oraz nakłady na sadzenie i pielęgnację drzew.

Metoda wyceny wartości drzew (zwana dalej Metodą) opracowana przez H. B. Szczepanowską wraz z zespołem powstała jako pilotażowy projekt, mogący z powodzeniem zastąpić obowiązujące przepisy dotyczące kar i opłat za usuwanie drzew, wynikające z Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2004, nr 92, poz. 880 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. 2004, nr 228, poz. 2304, 2305 i 2306).

Prezentowana w niniejszym rozdziale metoda wyceny wartości drzew została poprzedzona wnikliwymi badaniami, dzięki czemu ma solidne podstawy merytoryczne i może być z powodzeniem wykorzystywana do oceny wartości drzew w terenach zurbanizowanych. Jest ona bardzo przydatna do określania wartości drzew w obrębie miast oraz wsi. Metoda ta jest polecana również do stosowania w odniesieniu do terenów zieleni gminy Rewal.

## Opis metody

Wynikiem badań przeprowadzonych w IGPiM w Warszawie było opracowanie nowej Metody wyceny wartości drzew na terenach zurbanizowanych dla warunków polskich. Metoda ta uwzględnia współczynniki kondycji drzewa (K) oraz współczynniki lokalizacji (L) – charakteryzujące znaczenie drzew w danym środowisku. Współczynniki te zestawione są z rzeczywistymi kosztami produkcji drzewa danego gatunku oraz jego, tzw. instalacji (posadzenia i pielęgnacji do czasu przyjęcia w nowym środowisku). Nakłady te określone są jako stawka podstawowa (SP) i stanowią one podstawę wartości kompensacyjnej za utracone drzewa. Przy drzewach starszych zastosowanie mają również współczynniki przyrostu (P), charakteryzujące dynamikę wzrostu poszczególnych drzew.

Zawarty w przedstawianej metodzie współczynnik kondycji drzewa oparty jest na ocenie widocznych symptomów chorób i osłabienia rośliny (np. udział suszu, zdrowotność, wielkość i\ liczebność liści, długość rocznych przyrostów pędów, zrakowacenia, itp.), a także na ocenie braków strukturalnych i defektów w poszczególnych częściach drzewa [12].

Na podstawie Metody stworzono projekt Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie ustalania opłat za usuwanie drzew. W materiałach udostępnionych przez P. Szczepanowską stawki podstawowe (SP) oparte były na cenach materiału szkółkarskiego w II kwartale 2010 roku. Na potrzeby niniejszego opracowania zostały one zwaloryzowane zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2011 r., zamieszczonym w komunikacje Prezesa GUS z dnia 13 lipca 2011 r. Zgodnie z tym komunikatem, w stosunku do I półrocza 2010 r. nastąpił wzrost cen o 4,2% (współczynnik wzrostu cen równy jest 1,042) [14]. Na potrzeby niniejszego opracowania w tabelach Metody ujednolicono polskie nazewnictwo gatunku Gleditsia triacanthos na glediczia trójcierniowa.

## Metodyka wyceny wartości drzewa

Oparta na powyższych zasadach Metoda wyceny drzew została przedstawiona przez autorów (Szczepanowska H. B. i in.) w uproszczonej formie (stanowiącej projekt Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie ustalania opłat za usuwanie drzew,) w której określono następujące założenia:

- Opłatę za drzewo określa się przez ustalenie stawki podstawowej SP (w złotych) dla danego gatunku i grupy drzewa (tab. 9), pomnożonej przez współczynnik przyrostu P dla określonego obwodu pnia drzewa mierzonego na wys. 130 cm od poziomu gruntu (tab.10) oraz przez współczynnik Kondycji K (tab. 11) i przez współczynnik lokalizacji L (tab. 12).

Opłata = SP [zł] × P × K × L

- W przypadku usuwania drzew gatunków cennych dendrologicznie, lub rzadkich, które są oznaczone w tabeli 1 przez pogrubienie czcionki, opłatę mnoży się przez współczynnik 1,3.

- Za usunięcie drzew soliterowych i/lub drzew cennych architektonicznie (np. podkreślających piękno architektury lub krajobrazu) opłatę mnoży się przez współczynnik 1,3.

- Współczynniki określone w pkt. 2 i 3 nie mają zastosowanie dla drzew o kondycji poniżej średniej.

- Za usuniecie drzew i gatunków innych, niż określone w tabeli 9 stawka opłat jest ustalona jak za drzewa o podobnej wartości przyrodniczej, wymienionych w tej tabeli.

- Stawki podlegają corocznej waloryzacji zgodnie z art. 85 ust. 7 z dnia 16 kwietnia 2004 r i o  Ochronie przyrody  (Dz.U. nr 92,  poz. 880).

- Do protokołu wyceny drzewa powinna być załączona dokumentacja fotograficzna.

Tabele zawierające Stawki odstawowe (SP), współczynniki przyrostu (P), kondycji (K) oraz lokalizacji (L) zostały zamieszczone na następnej stronie.

Tab. 9. Stawki podstawowe dla poszczególnych gatunków drzew z podziałem na 4 grupy wg tempa wzrostu

| Grupa | Polska nazwa gatunku | SP [zł] |
| --- | --- | --- |
| GRUPA 1 | GATUNKI SZYBKO ROSNĄCE |  |
|  | aliant gruczołowaty; kasztanowiec biały; klon jesionolistny, k. srebrzysty; platan klonolistny; topola biała, t. osika, t. kanadyjska, t. czarna, t. berlińska, t. Simona; wierzby drzewiaste. | 841,04 |
| GRUPA 2 | GATUNKI UMIERKOWANIE ROSNĄCE |  |
|  | brzoza brodawkowata, b. omszona; czeremcha pospolita, cz. późna; czereśnia ptasia; daglezja zielona; dąb czerwony; glediczia trójcieniowa; jesion amerykański, j. wyniosły, j. pensylwański; jodła (wszystkie gatunki poza j. koreańską): kasztanowiec czerwony; kasztan jadalny; klon pospolity, k. jawor; lipa; metasekwoja chińska; modrzew europejski, m. japoński; olsza szara, o. czarna; orzech włoski (pozostałe gatunki orzecha); robinia akacjowa; sofora chińska; sosna limba, s. czarna, s. żółta, s. wejmutka, s. pospolita; wiąz szypułkowy, w. górski, w. polny; wiśnia pospolita, w. piłkowana, w. różowa; świerk pospolity, ś. serbski, ś. kłujący; żywotnik olbrzymi. | 1121,04 |
| GRUPA 3 | GATUNKI WOLNO ROSNĄCE |  |
|  | Ambrowiec balsamiczny; buk pospolity; cypryśnik błotny; choina kanadyjska; dąb szypułkowy, d. bezszypułkowy; grab pospolity; grusza drobno-owocowa, grusza wierzbolistna, g. pospolita; jabłoń ozdobna; jarząb pospolity; klon polny; kłęk amerykański; korkowiec amurski; leszczyna turecka; magnolia; miłorząb chiński; morwa biała; orzesznik; surmia; śliwa wiśniowa (ałycza); tulipanowiec amerykański; wiśnia wonna. | 1351,04 |
| GRUPA 4 | GATUNKI BARDZO WOLNO ROSNĄCE |  |
|  | Cis pospolity, c. pośredni; cyprysik; głóg; jałowiec pospolity, j.wirginijski; jarząb mączny, j. szwedzki; żywotnik zachodni | 1551,04 |

Tab. 10. Współczynnik przyrostu (P)

| Obwód pnia [cm] (od – do) | GRUPA | Obwód pnia [cm] (od – do) | GRUPA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| do 25 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 251 | 260 | 7,3 | 17,9 | 32,8 | 64,6 |
| 26 | 30 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 261 | 270 | 7,5 | 18,8 | 33,7 | 65,5 |
| 31 | 35 | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 2,6 | 271 | 280 | 7,8 | 19,7 | 34,6 | 66,4 |
| 36 | 40 | 1,7 | 2,3 | 2,9 | 4,1 | 281 | 290 | 8,4 | 21,4 | 36,1 | 68,0 |
| 41 | 45 | 1,9 | 2,8 | 3,7 | 5,5 | 291 | 300 | 8,4 | 21,4 | 36,1 | 68,0 |
| 46 | 50 | 2,2 | 3,4 | 4,6 | 7,0 | 301 | 310 | 8,7 | 22,1 | 36,8 | 68,7 |
| 51 | 60 | 2,8 | 4,5 | 6,1 | 10,3 | 311 | 320 | 9,1 | 22,8 | 37,4 | 69,3 |
| 61 | 70 | 3,4 | 5,6 | 7,3 | 13,8 | 321 | 330 | 9,4 | 23,4 | 38,1 | 70,0 |
| 71 | 80 | 4,0 | 6,7 | 8,5 | 17,3 | 331 | 340 | 9,9 | 24,0 | 38,6 | 70,6 |
| 81 | 90 | 4,3 | 7,2 | 9,7 | 21,9 | 341 | 350 | 9,7 | 24,6 | 39,2 | 70,1 |
| 91 | 100 | 4,6 | 7,8 | 10,8 | 26,5 | 351 | 360 | 11,5 | 25,1 | 39,7 | 71,7 |
| 101 | 110 | 4,9 | 8,1 | 12,0 | 31,1 | 361 | 370 | 12,1 | 25,6 | 40,1 | 72,1 |
| 111 | 120 | 5,0 | 8,3 | 13,3 | 35,8 | 371 | 380 | 12,8 | 25,1 | 40,6 | 72,6 |
| 121 | 130 | 5,1 | 8,5 | 14,5 | 40,5 | 381 | 390 | 13,4 | 26,6 | 41,0 | 73,1 |
| 131 | 140 | 5,3 | 9,0 | 16,3 | 43,7 | 391 | 400 | 14,0 | 27,0 | 41,4 | 73,5 |
| 141 | 150 | 5,5 | 9,5 | 17,1 | 46,8 | 401 | 410 | 14,6 | 27,4 | 41,8 | 73,9 |
| 151 | 160 | 5,6 | 10,0 | 19,7 | 49,6 | 411 | 420 | 15,1 | 27,8 | 42,2 | 74,3 |
| 161 | 170 | 5,8 | 10,4 | 21,2 | 51,9 | 421 | 430 | 15,6 | 28,2 | 42,6 | 74,6 |
| 171 | 180 | 6,0 | 10,8 | 22,7 | 53,2 | 431 | 440 | 16,1 | 28,5 | 42,9 | 75,0 |
| 181 | 190 | 6,1 | 11,4 | 24,4 | 55,9 | 441 | 450 | 16,5 | 28,9 | 43,2 | 75,3 |
| 191 | 200 | 6,3 | 12,1 | 26,1 | 57,6 | 451 | 460 | 17,0 | 29,2 | 43,5 | 75,6 |
| 201 | 210 | 6,4 | 12,4 | 26,9 | 58,5 | 461 | 470 | 17,4 | 29,5 | 43,8 | 75,9 |
| 211 | 220 | 6,5 | 13,5 | 28,2 | 59,8 | 471 | 480 | 17,8 | 29,8 | 44,1 | 76,2 |
| 221 | 230 | 6,6 | 14,6 | 29,5 | 61,2 | 481 | 490 | 18,2 | 30,1 | 44,4 | 76,5 |
| 231 | 240 | 6,8 | 15,7 | 30,7 | 62,4 | 491 | 500 | 18,6 | 30,4 | 44,6 | 76,8 |
| 241 | 250 | 7,0 | 16,8 | 31,8 | 63,5 | pow. 500 | 18,9 | 30,6 | 44,9 | 77,0 |

Tab. 11. Współczynnik kondycji (K)

| Sym-bol cechy | Uszkodzenia i ubytki [%] | Kondycja drzewa |
| --- | --- | --- |
|  |  | b. dobra | dobra | śred-nia | zła | drzewo zamierające | drzewo martwe |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- |
| A | Uszkodzenia i deformacje liści lub/i posusz pędów | do 10 | 11-25 | 26-50 | 51-75 | powyżej 75 | korona uschnięta |
| B | Ubytki w koronie | do 10 | 11-25 | 26-50 | 51-75 | powyżej 75 |  |
| C | Uszkodzenia poziome obwodu pnia | do 10 | 11-25 | 26-50 | 51-75 | powyżej 75 |  |
| Współczynnik kondycji | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 0,0 |

Zasada obliczania współczynnika kondycji (K)

Oceniany jest oddzielnie udział każdej cechy (A, B, C – kolumna 1) według jednej z sześciu kolumn tabeli (kolumny 3-8). Ustalone procentowe uszkodzenia lub ubytki są sumowane i dzielone przez 3. Wynik stanowi ogólny współczynnik kondycji (K), który jest równy lub mniejszy od jedności.

Wzór na obliczenie współczynnika kondycji (K):

K=(A+B+C)/3

Tab. 12. Współczynnik lokalizacji (L)

| Lp. | Lokalizacja drzewa | Współczynnik lokalizacji (L) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zadrzewienia miast i wsi | 0,4 |
| 2 | Tereny zabudowy wiejskiej, ogrody przydomowe miast i wsi | 0,7 |
| 3 | Parki, zieleńce miast i wsi, tereny osiedlowe | 1,0 |
| 4 | Drogi i ulice miast i wsi | 1,5 |
| 5 | Tereny zabytkowe, tereny uzdrowisk i ochrony uzdrowiskowej | 2,0 |

PRZYKŁAD USTALENIA OPŁATY ZA DRZEWO

Oceniane drzewo:

- gatunek – klon jawor;

- obwód pnia na wys. 130 cm – 50 cm;

- ubytki korony – 40%;

- obecność suszu – 20%;

- uszkodzenie obwodu pnia – 15%;

- lokalizacja drzewa – teren osiedla mieszkaniowego;

- drzewo nie wyróżnia się gatunkowo i lokalizacyjnie.

Z tab. 9 odczytujemy stawkę podstawową (SP). Dla ocenianego drzewa jest to 1121,04 zł (grupa 2 - drzewo umiarkowanie rosnące). Następnie z tab. 10. odczytujemy współczynnik przyrostu (P) dla drzewa z drugiej grupy w tab. 9., o obw. 46-50 cm. P=3,4.

Z tab. 11. odczytujemy cząstkowe współczynniki kondycji dla kolejnych cech (A, B, C), tj. A=0,6; B=0,8; C=0,8. Aby obliczyć ogólny współczynnik kondycji (K) dodajemy do siebie poszczególne wartości (A + B + C) i dzielimy je przez 3 według wzoru K=(A+B+C)/3. Przyjmując założone dane, że A=40%, B=20%, C=15%, wiemy, iż A=0,6, B=0,8, C=0,8, a więc po podstawieniu do wzoru K=(0,6+0,8+0,8)/3=0,73. Następnie z tab. 12. odczytujemy współczynnik lokalizacji (L), który dla drzewa rosnącego na terenie osiedla mieszkaniowego wynosi L=1,0.

Odczytane dane: SP=1121,04 zł; P=3,4’; K=0,73; L=1,0 podstawiamy do wzoru pozwalającego wyliczyć opłatę za usunięcie drzewa;

Opłata [zł] = SP [zł] × P × K × L

Opłata [zł] = 1121,04 zł × 3,4 × 0,73 × 1,0 = 2782,42128 zł = 2782,42 zł

Literatura:

- Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rewal – ZMIANA 2010, Kozłowski P. i in., Rewal 2010, http://bip.rewal.pl/dokumenty/1723; dostęp 17.02.2012;

- Szczepanowska H.B., Wycena wartości drzew na terenach zurbanizowanych, IGPiM, Warszawa 2008;

- Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2011 r., p. kier. Budzyński I., Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2011, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_L_powierzchnia_ludnosc_teryt_2011.pdf; dostęp 17.02.2012;

- Gmina wiejska Rewal. Statystyczne Vademecum Samorządowca 2011, http://www.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_zachodniopomorskie/portrety_gmin/powiat_gryficki/gmina_wiejska_rewal.pdf, dostęp 26.02.2012

- Portret miejscowości statystycznych w gminie Rewal. Statystyczne Vademecum Samorządowca 2011, Główny Urząd Statystyczny, http://www.stat.gov.pl/bdl/app/samorzad_m.dims, dostęp 26.02.2012

- Waloryzacja przyrodnicza gminy Rewal (operat generalny), Wiraszka P. i in., Szczecin 1997, http://www.bip.rewal.pl/dokumenty/3026, dostęp 15.02.2012;

- Strefy klimatyczne do uprawy drzew i krzewów w Polsce, Tumiłowicz J., Szkółkarstwo 04/2000, Plantpress, http://www.szkolkarstwo.pl/article.php?id=117, dostęp  17.02.2012;

- Heinze W., Schreiber D., 1984: Eine neue Kartierung der Winterhärtezonen für Gehölze in Europa. Mitt. d. Deutsch. Dendrol. Ges. 75: 11-56

- Kubus M.: Zasady wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych przy drzewach rosnących na terenach zieleni w Szczecinie, z wyróżnieniem drzew przyulicznych. Drzewa i krzewy polecane do nasadzeń miejskich w warunkach Szczecina, Szczecin 2006;

- Kostuch R., Gąsiorek S., Waloryzacja drzew i krzewów pod względem ich przydatności dla terenów miejskich oraz osiedlowych. Mat. konf. Miasto-Ogród sto lat rozwoju idei. TARAGRA 1998, Wrocław 18-20 Czerwca 1998, wyd. DWD: 107-111.

- Bugała W., Chylarecki H., Bojarczuk T., 1984. Dobór drzew i krzewów do obsadzania ulic, placów i w miastach z uwzględnieniem kryterium rejonizacji. Arboretum Kórnickie 29: 35-62.

- Kierunki usprawnień organizacyjnych i technicznych dla ochrony drzew na terenach inwestycyjnych, Szczepanowska H.B., Człowiek i środowisko 34 (1-2) 2010, s. 59-78, http://igpim.pl/publikacje/str10_1-2/Szczepanowska.pdf, dostęp 23.02.2012

- Tereny zieleni w prawie, Kostecka A., Zieleń Miejska, nr 8 – 2007/9, http://archiwum.komunalny.pl/archiwum/index.php?mod=tekst&id=7684, dostęp: 27.02.2012

- Komunikat Prezesa GUS z dnia 13 lipca 2011 roku, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_11016_PLK_HTML.htm, dostęp 23.02.2012

Literatura pomocnicza:

- Bugała W., Drzewa i krzewy. Wydanie III poprawione i uzupełnione, PWRiL, Warszawa 2000;

- Czekalski M., Liściaste krzewy ozdobne, PWRiL, Poznań 2006;

- Czekalski M., Liściaste krzewy ozdobne, PWRiL, Poznań 2005;

- Dolatowski J., Seneta W., Dendrologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszwa 2002;

- Grabowska B., Kubala T.: Byliny w ogrodzie skalnym, Officina  Botanica, Kraków 2005;

- Grabowska B., Kubala T.: Byliny rabatowe, Officina  Botanica, Kraków 2005;

- Grabowska B., Kubala T.: Trawy, turzyce, sity, kosmatki, Officina  Botanica, Kraków 2006;

- Filipczak J. p.red.: Katalog roślin. Drzewa, krzewy, byliny polecane przez Związek Szkółkarzy Polskich, Agencja Promocji Zieleni Sp. z o.o., Warszawa 2011;

- Kubus M., Dendrologia. Skrypt dla studentów kierunków ogrodnictwo i architektura krajobrazu, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin 2005;

- Marcinkowski J.: Byliny ogrodowe, PWRiL, Warszawa 2002;

- Marcinkowski J.: Katalog bylin polecanych przez Związek Szkółkarzy Polskich, Agencja Promocji Zieleni Sp. z o.o., Warszawa 2005;

- Szczepanowska H.B., 2008. Wycena wartości drzew na terenach zurbanizowanych. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Warszawa; s.293

- Szczepanowska H.B., Latos A., 2009. Synteza badań i założenia merytoryczne metody wyceny wartości drzew dla warunków polskich (na bazie analiz porównawczych metod zagranicznych, w tym krajach UE). Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Warszawa; s.275

- Kosmala M., Rosłon-Szeryńska E., Suchocka M., 2009. Metoda oceny kondycji drzew z uwzględnieniem bezpieczeństwa i uszkodzeń mechanicznych. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Warszawa; s.153

- Jacek B., Pstrągowska M., 2009. Lista gatunków i wyznaczenie współczynników gatunkowych i przyrostowych wykorzystywanych w metodzie wyceny drzew. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Warszawa; s.24

- Szczepanowska H.B., Sitarski M., Suchocka M., 2009. Wyznaczenie współczynników lokalizacji wykorzystanych do metody wyceny drzew na terenach zurbanizowanych. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Warszawa; s.72